中国电子制造业的发展趋势

一、中国电子制造业市场变化

2006年，中国的电子制造业有24%的增长。这种增长在2007年会趋缓，主要原因在于人民币的升值影响了出口；国家对电子产业的宏观调控，尤其是政府对于经济结构的变革将会促进产业的变化。比如，最近我国出台了新的企业所得税法，规定外资企业和内资企业所得税税率统一为25%。之前，外资企业在中国只需缴纳15%的企业所得税，而所得税合并以后，虽然政府给外资企业设定了5年的过渡期，并且高新技术企业还是可以享受15%的税率，但是，外资企业在中国的投资一般都是在加工业，所以，所得税的合并或多或少会影响到外商在中国的投资，从而影响行业的增长。

在今后的3～5年里，中国电子制造业会维持20%左右的增长水平，不会像以往那样以30%甚至40%的速度飞速地增长。

2006年，中国的元器件有33.1%的增长。新兴市场（主要是仪器仪表、汽车电子、医疗电子）有34%的增长，这个增长还是很快的。从世界范围来看，北美，欧洲和亚洲在军工、医疗以及仪器仪表方面都呈现快速的增长。

二、中国制造的电子产品的终端市场

中国制造的电子产品以出口为主，2/3服务于国外市场，1/3是满足本地的需求。这个趋势还会持续下去。

1、手机

手机的出口主要有两个趋势。一个是高端市场，比如3G，虽然中国3G牌照没有发放，但实际上，摩托罗拉、诺基亚、华为等，都已经在供货海外市场。3G应用在中国还没有大规模的展开，但对元器件的需求已经开始了，并且在今后的时间里会不断地增长。另外一个是低端市场。摩托罗拉、诺基亚等公司和许多本地公司都在做低端产品出口。从本地市场看，本地运营商对手机的定制还会继续。另外双模手机，GPS手机以及智能手机会是热点。新功能的增加会促进对半导体元器件的新的需求。

2、数码相机

数码相机虽然去年的出货量有六千多万，增长了21%。但是，数码相机将来可能是一个过渡产品。随着存储器价格的降低和自动聚焦在数码相机的应用，数码相机将会变成手机或其他便携产品的一个实用的功能。三星已经推出八百万像素的手机，完全可以满足人们对数码相机的要求。

3、MP3

MP3产品是一个出口驱动为主的产品。但本地市场也有需求。便携式产品都会对电子元器件的精度、功耗、小型化提出要求，这部分半导体元器件主要依靠进口。

4、电视机

电视机市场2006年总体增长很慢，主要是因为产业的转变。但是平板电视中对元器件数量的增加，促进了无源器件的发展。据美国元器件协会的统计数字，以往CRT TV里的被动元件是300～500个，现在平板电视机里是2500～3000个。

5、电脑

笔记本电脑市场去年增长比较快。在中国制造的所有计算机产品中，63%是笔记本电脑。价格降低以后，越来越多的家庭有能力而且愿意购买笔记本电脑。

2005年8月，联想推出了低价台式电脑的概念，我们认为，农村的信息化要真正展开，农村的低价电脑价格应该在999～1999元之内。最近龙芯和ST合作，龙芯做出了300元的CPU，ST利用它对行业的号召力，号召半导体公司一起发展这个市场。龙芯和ST一定可以支持999～1999元的台式电脑，这种电脑产品除了满足中国的农村市场，还可以满足其他国家的低价电脑市场。

6、空调

空调市场主要有两个趋势：直流变频带来对IGBT和MCU的需求；空调自然送风等新功能导致对传感器的需求比较大。现在，节能和环保是全球制造业的主题。不管是国内市场还是国际市场，都要考虑节能的需求。这些将会给电子制造业带来革命性的变革。

三、中国电子制造业的制造质量

中国电子制造业从整体上是健康的。通过对比销售额、行业获利和增值，我们发现，2006年所有产品的年增长率都是在20%左右。比较销售额和行业获利，从2005年开始到现在，行业获利能力都是比较稳定的，维持在3.5%的水平。比较获利能力和行业的增值，05~07年基本上维持在13.5%的水平。

品牌和技术含量的增加会增加毛利。在产业链的上游，比如芯片制造和半导体封装，技术含量多，毛利也相应的高。根据Technology Forecast的研究发现，EMS毛利是最低的，为6%。

中国市场对半导体元器件的需求

2006年，中国整体市场需求是1770亿美元，包括半导体（820亿美元）和无源器件（950美元）。我们预测2007年会有18%的增长。

2007年，政府的绿色GDP政策会带来新的市场；数字电源的发展是一个趋势；白色家电节能标准将对高性能功率元器件产生需求；此外，医疗电子、工业控制、航天方面，都会对电子元器件有较多的需求。

2007年的市场热点是环保和节能。因为它们会带来新的半导体需求和产业的革命性的变化。

对于中国本地的制造厂商，无论供应国外市场还是本地市场，都要使产品符合各种环保和节能规定。

电子信息产业1-7月固定资产

投资同比增长32.6%

今年1-7月，我国电子信息产业固定资产投资呈稳中有降态势，增速继续低于全国制造业平均水平；同时，新开工项目及其计划投资缓步回升，新增固定资产增加较多；电子器件行业的投资继续快速增长；外商投资止跌后缓慢回升，港澳台企业投资持续高速发展。具体

特点：

1.投资增速稳中有降，继续低于全国制造业平均水平。

今年前7个月，我国电子信息产业固定资产投资的增长总体上呈先升后降的趋势，1-2月累计增速只有20.1%，5月份达到最高累计增速34.9%后，6月份开始下调。1-7月，我国电子信息产业累计完成固定资产投资1375.8亿元，同比增长32.6%，较1-6月份降低1.8个百分点，比去年同期低11.7个百分点。同时，在前7个月中，电子信息产业的投资增速始终低于全国制造业的平均水平，1-7月电子信息产业投资增速低于全国制造业2.5个百分点。

2.新开工项目数缓步回升，计划投资额平稳增长。

今年开局伊始，电子信息产业新开工项目出现了较大幅度的减少，第一季度新开工项目比去年同期减少了64个，新开工项目的计划投资额同比下降33.7%。进入5月份后，全行业新开工项目开始由负增长转为正增长。1-7月新开工项目累计1625个，比去年增加162个，同比增长11.1%，增幅较1-6月提高3.5个百分点。新开工项目的计划投资额1380.7亿元，同比增长12.7%，增幅较1-6月份提高4.5个百分点。

新开工项目分布情况是：电子元件行业新开工项目562个，较去年同期增加了63个；电子器件行业新开工项目234个，较去年增加了28个，电子元器件行业仍是新开工项目最为集中的领域。电子专用设备行业新开工项目233个，较去年新增7个；电子信息机电行业新开工项目234个，较去年新增36个。

3.新增固定资产继续增多，电子元器件行业增势明显。

1-7月，我国电子信息产业新增固定资产(即交付使用的固定资产)457.5亿元，同比增长53.9%，新增固定资产的增速自3月份开始一直处于较高的水平。

1-7月新增的固定资产中，有60.6%集中在电子元器件行业，其同比增速达58.3%，其中光电子器件、电光源制造行业新增固定资产增速都超过100%，但集成电路、半导体分立器件及电力元器件制造行业的新增固定资产较去年同期都有所下降。除电子元器件行业外，家用影视设备及电子工业设备行业新增固定资产也较多，但计算机整机行业新增固定资产处于负增长状态。新增固定资产将为企业带来更大的生产能力，但是在计提固定资产折旧增加的情况下，这些企业的效益可能受到一定影响。

4.电子元件及计算机投资逐步回升，电子器件及通信设备投资继续快速增长。

1-2月，电子元件及计算机行业的投资较去年有明显收缩，投资分别比去年下降了52.7%和0.5%，但随着第二季度以后新开工项目的增加及外商投资的一定回升，这两个行业投资增速逐步回升。1-7月，电子元件行业累计完成投资320.1亿元，同比增长13.9%；计算机行业114.5亿元，同比增长20.7%，增速较1-5月提高了约1个百分点。

电子器件行业今年以来一直保持50%左右的较高增速，1-7月电子器件行业累计完成投资483.5亿元，同比增长51.6%，增幅比去年提高17.8个百分点；通信设备行业增速虽然较年初有所下降，但仍高于全行业水平，1-7月完成投资130.6亿元，同比增长34%。

5.外商投资增长缓慢，港澳台企业投资继续高涨，私营企业投资保持活跃。

今年前5个月我国电子信息产业外资企业(港澳台企业除外)的投资一直处于负增长状态，进入6月份后，外资企业投资开始有所回升，1-7月累计完成投资462.4亿元，同比增长2.8%。

港澳台企业投资增速今年以来一直保持迅猛增长，1-7月累计完成投资325.9亿元，同比增长90.1%，增幅比去年同期高87.2个百分点。港澳台企业的投资主要集中在移动通信及终端设备、集成电路及光电子器件行业。

港澳台企业与外商投资的不同发展趋势，引起了我国电子信息产业投资结构的变化。1-7月三资企业在我国大陆的总投资中，港澳台企业与外资企业投资比例由去年的1∶2.5变为今年的1.5∶2，港澳台企业投资比重明显上升，对外商投资的替代显著。

内资企业1-7月累计完成投资587.5亿元，同比增长41%。其中私营企业投资增长最快，累计完成投资148.7亿元，同比增长达68.2%，占内资企业总投资的比重达到25.3%，比去年上升了4.1个百分点。股份有限公司与其他有限责任公司投资同比增长分别为22.5%和52.2%，增速较去年低22.5个和27.8个百分点。

最有发展前景的十大电子技术

新世纪的钟声敲响后，随着互联网、计算机技术的飞速发展，电子技术的发展明显加快。进入2007年，新技术推广与应用呈星火燎原之势。 NGI、OLED、SSL、RFID等迅速普及。可以预见，今后，必将有更多先进技术陆续登场，这里列出了10项最有发展前景的电子技术。

一、 认知无线电

随着无线通信技术的飞速发展，频谱资源变得越来越紧张，如何更有效地利用频谱资源，如何充分提高无线频谱的利用率成为亟待解决的技术问题。认知无线电（Cognitive Radio） 技术就这样应运而生，它可以实现通信和传感器系统中的动态频谱应用。认知无线电是可以感知外界通信环境的智能通信系统。认知无线电系统通过学习，不断地感知外界的环境变化，使无线通信设备具有发现“频谱空洞” 并合理利用所发现的“空洞”，通过自适应地调整其自身内部的通信机理来达到对环境变化的适应。这样的自适应调整一方面是为了改进系统的稳定性，另一方面是为了提高频谱资源的利用率。2007年，有关认知无线电的几个重要会议如IEEE DySPAN, CrownCom 2007，CCNC 2007 Workshop on Cognitive Radio Networks(CRN)，CogNet Workshop 2007 in conjunction with ICC 2007等将陆续召开，必将把认知无线电技术的实用化推向 新的高度。

二、半导体照明

随着第三代半导体材料氮化镓的应用和蓝、绿、白光发光二极管的问世，继半导体技术引发微电子革命之后，又在孕育一场新的产业革命——照明革命，其标志是半导体灯将逐步替代白炽灯和荧光灯。半导体灯采用发光二极管（LED）作为新光源，同样亮度下，耗电仅为普通白炽灯的1／ 10,而寿命却可以延长100倍。由于半导体照明（Solid State Lighting，亦称固体照明）具有节能、长寿命、免维护、环保等优点，业内普遍认为，如同晶体管替代电子管一样，半导体灯将替代传统的白炽灯和荧光灯，也是大势所趋。

三、数字电源

数字电源（Digital Power Supply）是一个新兴的产品领域。数字电源从功能上定义是数字化控制的电源产品，它能提供管理和监控功能，并延伸到对整个电路的控制；从系统框架的层面上论述，数字电源是通过一个数字内核和嵌入式通信接口对多个电源转换模块和外部元件进行控制。数字电源提供了智能化的适应性与灵活性，具备直接监控、处理并适应系统条件的能力，能够满足任何复杂的电源要求。此外，数字电源还可通过远程诊 断确保持续的系统可靠性，包括故障管理、过电流保护以及避免停机等。 2006年，许多知名电源芯片供应商如TI、Linear、Silicon Labs，Zilker等都推出了数字电源管理芯片，今年，随着数字电源管理芯片成本的降低，该技术的应用将会逐步走热。

四、 多核技术

为应对单核处理器频率不断提升带来的功耗和其他问题，2006年，微处理器正式迈入多核（Multi-core）时代，知名厂商如Intel、AMD、IBM、 ARM等陆续推出了多核产品或IP。Intel已为四核处理器的正式投产做好了充足准备。多核技术是微处理器技术的一大进步，将成为未来10年的主导。 2007年，更多多核处理器产品将面市，支持多核的操作系统也将会受到关注。

五、 存储新技术

消费电子对存储的需求推动了存储技术的发展。英特尔日前表示，今年下半年将向设备制造商提供新一代相变内存样品。新一代相变内存是一种非易失性的内存产品，它集DRAM内存的高速存取，以及闪存在关闭电源后保留数据的特性为一体，因此被业界视为未来DRAM和闪存的替代品。这种尺寸远小于目前闪存，且速度远高于现有闪存的新存储器，有望广泛应用于计算机和各种消费电子设备。中国科学院物理研究所日前研制出一种新型磁随机存取存储器(MRAM)原理型器件，它采用100纳米尺度下的磁矩闭合型纳米环状磁性隧道结作为存储单元，正负脉冲极化电流直接驱动比特层磁矩翻转的工作原理，解决了常规MRAM相对功耗高、存储密度低等瓶颈问题。新型磁随机存储器(MRAM)是未来新一代计算机、信息和通信技术中的核心器件，具有数据非易失性、抗辐射性、高速、高密度、低功耗、长寿命等特点。

六、 高清晰视频显示与记录

2007年，随着全球7代线TFT LCD产量大幅度提升，大屏幕高清显示时代正式来临，1080P高清显示将成为主流，到2007年下半年，由佳能和东芝合资公司生产的1080P SED电视机将大批量上市，甚至冲击1080P LCD TV。在高清播放方面，HD DVD和蓝光DVD之争继续，不过市场上会出现博通、ST等开发的能“通吃”两种格式的解码芯片。HDMI1.3接口技术会在2007年普及，随着H.264高清编解码芯片的陆续推出，2007年，高清内容的压缩和记录也会走热。记录的介质将是HD-DVD、蓝光DVD盘片、硬盘或新型存储媒介。垂直记录技术风行并将在未来5年继续引领硬盘记录技术。

七、 射频识别技术

射频识别（RFID）新兴技术将重点应用于五大领域：

1. 芯片设计与制造领域：开发低成本、低功耗射频识别芯片的设计与制造技术、适合标签芯片实现的新型存储技术、防冲突算法及电路实现技术、芯片安全技术、标签芯片与传感器的集成技术。

2. 天线设计与制造领域：研究标签天线匹配技术、针对不同应用对象

的射频识别标签天线结构优化技术、多标签天线优化分布技术、片上天线技术、读写器智能波束扫描天线技术。

3. 射频识别封装技术与装备领域：研发基于低温热压的封装工艺、精密机构设计优化、装备故障自诊断与修复、在线检测技术。

4. 射频识别标签集成领域：研发芯片与天线及所附着的特殊材料介质三者之间的匹配技术，标签的一致性、抗干扰性和安全可靠性技术。

5. 读写器设计领域：研究多读写器防冲突技术、抗干扰技术、低成本小型化读写器集成技术、超高频读写器模块开发、读写器安全认证技术。

八、 超级电容器

超级电容器（Super Capacitors）是介于电容器和电池之间的储能器件，它既具有电容器可以快速充放电的特点，又具有电化学电池的储能机理。超级电容器可分为两类：（1）以活性炭材料为电极，以电极双电层电容的机制储存电荷，通常被称作双电层电容器(DLC); (2) 以二氧化钌或者导体聚合物等材料为阳极，以氧化还原反应的机制存储电荷，通常被称作电化学电容器。

作为一种新型储能元件，电化学电容器的电容量可高达法拉级甚至上万法拉，能够实现快速充放电和大电流发电，并比蓄电池具有更高的功率密度(可达1,000W/kg数量级)、和更长的循环使用寿命(充放电次数可达10 万次)，同时可在极低温等极端恶劣的环境中使用，并且无环境污染。 这些特点使得电化学电容器在电动汽车、通信、消费和娱乐电子、信号监控等领域的电源应用方面具有广阔的市场前景。有业内专家预测，仅就中国市场而言，目前的年需求量可达2,150万只，而整个亚太地区的总需求量则超过9,000万只。美国市场研究公司Frost & Sullivan不久前发布的一份报告也预计，2002年到2009年之间，全球超级电容器产业的产量和销售收入这两项数据将分别以157%和49%的年复合增长率保持高速增长。

九、 节能/绿色新技术

2007年3月1日，中国《电子信息产品污染控制管理办法》将强制执行。而欧盟《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》（RoHS）已经在今年开始实施，所以未来电子设计将融入更多绿色环保因素。美国提出了逐步提高绿色电力的发展计划，主要是通过风力发电、光伏发电、生物质能源发电等来达到目标，其中太阳光伏发电预计到2020年将占美国发电装机增量的15％左右，累计安装量达到36GW，保持美国在光伏发电技术开发、制造水平的世界领先地位。另外，随着燃料电池技术的日益成熟，便携式消费电子设备中将采用更多燃料电池。不过混合动力汽车的应用仍需要突破性技术。国际上发展新能源汽车，有混合动力车、替代能源车和燃料电池车三大主流技术。

十、微光机电系统

微光机电系统（MOEMS）是以批量化的微电子技术为基础，通过各向异性腐蚀、各向同性腐蚀、牺牲层腐蚀、键合等技术制造出各种微机械结构，并使之与电路相集成，组成一个可以完成信息获取、处理及执行功能的微系统。微光机电系统可以包括微米尺度的机械、电子、光学、磁学和化学等元器件，是一个将微型传感器、微型执行器、信号处理和控制电路、接口电路、通信系统以及电源融为一体的微型系统。目前，微光机电系统的研究内容主要有光通信用波分复用器、光开关、显示器、微型光谱仪、微外腔激光器、微镜阵列、集成光学系统、光学连接器、光学编码器等。(摘自海威数据网)

上半年电子百强利润增133%

出口增速下降成隐忧

信息产业部数据显示，今年上半年我国电子信息百强企业效益大幅提升，增幅为近四年最高值，百强企业实现利润总额179亿元，同比增长133%。但值得注意的是，百强企业收入增长逐渐放慢，受贸易壁垒和人民币升值影响，出口增速持续下降。

一、利润率回升

上半年，在国民经济继续高位运行的背景下，电子信息产业平稳发展，电子信息百强企业也取得了较好的收益。上半年百强企业实现利润总额179亿元，比上年同期净增102亿元，增幅高达133%，为近四年最高值。

数据显示，1-6月份百强企业累计完成营业收入5749亿元，同比增长12%；上交税金173亿元，同比增长21%；完成出口交货值1509亿元，同比增长16%；实现工业增加值922亿元，同比增长19%。营业收入过百亿元的企业有13家，比去年增加2家。

百强企业的利润率走出前两年的低谷，达到3.11%，恢复到历史较高水平。五个小行业的利润率分别为：计算机类2.39%，家电类1.45%，软件类6.92%，通信类6.70%，元器件类4.56%。

计算机类、家电类企业收入稳定增长，效益转好。上半年计算机类共实现利润总额27亿元，同比增长600%。家电类企业共实现利润总额36亿元，同比增长513%。

上半年百强企业共销售计算机1276万台，同比增长112%；出口13万台，同比增长203%。百强企业手机销售量为2483万部，同比下降1%；出口1236万部，同比增长109%。

受CRT电视向平板电视转型及外资品牌挤压的影响，百强企业彩电销售量同比下降了10%，为2775万台；出口947万台，同比增长72%。

但是，软件类、元器件类企业增速放缓明显，规模、效益和出口增长均落后于整体水平。上半年软件类企业共实现营业收入134亿元，同比增长9%；实现利润总额9亿元，同比增长31%。

光纤光缆行业依然延续了2006年以来需求旺盛、龙头企业销售饱满的态势。百强企业共销售光纤829万公里，同比增长23%；出口5万线，同比增长92%；销售光缆1054万芯公里，同比增长48%；出口11万线，同比增长7%。

二、出口增速持续下降

尽管百强企业利润增长，但受人民币持续升值、国际贸易壁垒加强以及出口退税政策调整的多重因素影响，今年以来百强企业的出口增长率一直在20%以下徘徊。上半年，百强企业累计完成出口交货值1509亿元，同比增长16%，增速为近四年来最低水平

企业出口交货值的绝对值比三年前增长了70%，但其占营业收入的比重却基本稳定在24%-28%左右。

同时，百强企业业绩增速放缓态势有所显现。上半年，百强企业累计完成营业收入5749亿元，同比增长12%，增幅仅为去年同期的一半，也低于前5个月的增速，比全行业增长率低6个百分点。这种增速放缓的趋势自2006年下半年已经显示出苗头。

业内人士指出，人民币升值将是未来几年我国经济发展的基本背景，进口成本下降，使得百强企业更有条件加快引进国外先进设备和技术，加快技术升级进程；资金充裕、资金成本较低，企业可以充分利用资本市场，推动产业结构优化升级。

产业结构调整必然带来大规模的企业资产重组。因此，百强企业要把提高自主创新能力作为调整产品结构、转变增长方式、提高企业竞争力的中心环节，把企业做成拥有自主知识产权和知名品牌、具备较强国际竞争力的优势企业。

从2007十大热门消费电子

管窥未来商机

自2003年消费电子产品引爆市场大规模成长以来，数码相机、DVD Player、MP3 Player、LCD TV等电子产品不负众望，2007年均迈向5,000万台以上，甚至上亿台之市场规模，显示高科技产品朝向消费电子市场发展已是不争的事实。数字化与网络化更将产品带入数量最庞大的低端市场，因而业内公司无不引颈期待下一个热门科技或消费电子产品的崛起，创造更惊人的商机。

根据拓墣产业研究所观察指出，结合运算能力、无线连结与消费者需求为出发点的十大热门消费电子产品——数字相框、LED NB、科技玩具、Apple TV、Satellite Radio、PS3、Wii、e-Paper、iPhone与PND（Portable Navigation Device）——未来几年的成长将令人惊艳，不仅引领未来流行，也为相关产业链从业者带来多元化发展契机。从这些新产品的出货量剖析，2007年全球出货量最大为PND，将挑战1,700万台，而新时代游戏机Wii及PS3则以超过1,000万台以上的出货量居次。而从未来成长性来看，Apple iPhone及数字相框则将以超过50%以上的爆发性成长位居鳌首；LED NB、Apple TV与PND则以30%~50%的超高成长性紧追在后；另一方面，出货量虽少但却结合环保议题等未来发展趋势的热门产品—科技玩具及e-Paper，其未来成长性亦不容小觑。

回顾过去热门科技电子产品的发展轨迹，如数字相机、DVD Player、MP3 Player、LCD TV等，最先受惠的多半是国际品牌大厂，其次为中国台湾相关零组件及组装业者。由此可知，未来热销产品的优质零组件（Touch Panel/Pad、CMOS/Motion Sensor、白光LED、中小尺寸面板、SoC IC设计）厂商，将是中国台湾最有机会在此赢得的第一波商机。在影音设备方面，Apple TV及PS3则带动数字家庭影音及HD Device（High Definition Device）等相关市场契机。

而根据拓墣产业研究所观察指出，2007年热门科技产品的品牌发展潜力，其中以数字相框及科技玩具呼声最高。当数字相框在消费电子市场上发烧，中小尺寸面板与控制IC将是厂商快速切入市场的机会点，对于以送礼为目的的数字相框而言，只要价格压在100美元以下，能提供良好质量的产品即有市场竞争力，而品牌在市场上也将有更多的发展机会。科技玩具方面，过去亚洲消费IC设计公司的产品大多定位在中、低端玩具及教育性产品，近年来逐渐跨入高端交互式玩具，在科技玩具市场品牌意识不高，且尚未出现如芭比娃娃独占的情况下，研发安全、互动、娱乐性高的科技玩具，是亚洲走向品牌的机会。

汽车电子市场分析

一、快速发展的中国汽车产业

据CCID统计，2006年中国汽车总产量近730万部，与2005年相比，产量的增长速度高达20%。从绝对量看，2005、2006相比，汽车产量增长超过120万辆，这个数字是相当惊人的。相对于发达国家，中国汽车产业正处于一个起步阶段，和国外的汽车保有量相比，中国仍具有一定的发展空间。2006年，推动汽车产业发展的直接动力是轿车的增产，轿车产量的比重首次超过汽车总产量的50%。

当前，中国汽车产业的市场特点可以归纳如下：中国汽车产业持续快速发展；汽车产业日趋成熟，但产业很难重现2002、2003年跳跃式增长态势；轿车仍是产业发展最直接动力，轿车产量比重不断提升，超过52%；产品升级及更新换代速度加快，全年上市新车型数量与往年相比有大幅度提升。

二、中国汽车电子市场规模

2006年中国汽车电子市场的规模达867.6亿元，增长速度高达40%，其主要原因体现在：在汽车产量，特别是轿车产量快速增长的推动下，中国汽车电子市场实现持续地快速增长；汽车产品升级对汽车电子市场推动作用明显；以及汽车电子产品自身产品升级进程加速，如内饰和电子产品的升级等，已成为国产汽车电子市场的主要推动因素。

三、中国汽车电子市场产品应用结构

中国汽车电子市场的产品结构，CCID按不同的汽车电子功能将产品分为以下四类：动力控制系统、底盘控制与安全系统、车身电子与防盗系统及车载电子系统。根据统计数据可知，2006年动力控制系统在整个汽车电子市场中占有率最高，达到28.5%，而在产品升级的带动下，底盘控制系统和安全系统产品（包括ABS安全气囊产品等）市场增长迅速，市场份额有较大幅度提升。车载电子产品市场份额稳步提升，近18%，车载GPS市场发展及汽车音响产品升级则是车载电子市场发展的最主要动力。

2006年中国汽车电子市场的产品结构中，EMS发动机控制系统和ABS的配备率极高，几乎成为标配产品，同时，这两类产品价格相对昂贵，因而占据了整个市场中的较大比重。值得一提的是， GPS市场也增长迅猛，增长速度将近5%。

四、动力控制系统市场

2006年，以发动机控制系统为主的动力控制系统市场的规模达到了247.3亿，增长率达33.1%。其市场特点可以归纳如下：动力控制系统在国产汽车中普及率很高，市场需求随汽车产量增加稳步增长；动力控制系统主要面对前装市场和专业维修市场，而随着汽车排放 标准的不断提高，国产汽车动力控制系统整体升级，这也成为推动中国汽车动力控制系统市场发展的主要动力之一。

五、底盘控制和安全系统

底盘控制和安全系统市场增长速度最快，2006年，ABS在国产轿车中的普及率超过90%，安全气囊在国产轿车中的普及率达到近85%。而底盘控制系统进入全面升级阶段，国产轿车ABS+EBD配置率超过80%，此外，牵引力控制、刹车辅助，以及车身稳定系统也开始快速普及。

2006年，以前只在高端轿车中可见的车身稳定系统的普及率超过了10%，并将渐渐发展为标配产品，2007年刹车辅助及防滑产品的配备率会进一步提高。

六、汽车车身电子及防盗系统

与上述两类产品相比，车身电子市场发展平稳，其主要产品包括仪表和空调等，因这两类产品普及率较高，不会出现大范围兴起和需求剧增的情况。此外，在车身电子领域，电控化小产品的发展趋势良好，如，电动车窗座椅、后视镜等。随着中国汽车市场日趋成熟，消费者对汽车舒适型需求不断增加，舒适型也成为消费者选择汽车的重要指标。

七、车载电子市场

车载电子市场依旧是中国汽车电子市场的亮点，它是中国本土企业最易进入并取得成绩的领域。2006年，车载音响持续升级，车载CD在国产轿车中的配备率达到近80%，而配有MP3功能的轿车产量比例超过10%。当前，前装静态导航GPS市场快速增长，便携式GPS导航市场则逐步启动，“导航”逐渐成为主流。

八、2006年中国汽车电子市场品牌结构

就汽车电子市场的品牌结构而言，国外厂商占有绝对主导的地位，只有深圳一家公司凭借出众的汽车音响技术跻身第十，而其余都是国外企业。汽车电子市场中品牌集中度非常高，列出的10家企业占据了近65%的市场份额，对于众多本土企业，虽然看好汽车电子市场，但受技术条件限制，很难真正进军该领域，特别是动力与底盘市场。同时，由于汽车电子领域自身的特质，即将产品的质量、可靠性与稳定性放在首位，而非产品价格，因此，本土厂商的低成本优势并不明显。

九、汽车电子市场的发展趋势

未来几年内，中国汽车电子市场发展势头不减，国产汽车电子化水平和电控化水平都将不断提高。

产品趋势：产品升级是永恒趋势，高性能IC，以及高端解决方案将被大量应用和普及，网络级解决方案前景看好。

应用趋势：动力和底盘控制系统持续产品升级，用于提高汽车舒适型和电控化水平的车身电子产品普及进程将进一步深化，车载信息系统将成为信息化时代车载电子产品的重要组成部分。而中国智能交通的发展对相关汽车电子产品普及将起到推动作用。

对于中国汽车电子市场的定量预测：2007到2011年，汽车电子市场将保持快速发展，年均复合增长率将超过20%，估计2011年汽车电子市场将实现2400亿元的规模。当然，随着市场稳定，汽车电子市场的增长速度会出现逐年放缓的趋势，但整体看汽车电子市场依旧是我国电子市场的一个亮点。

电容器行业步入新的发展期

中电元协电容器分会    潘大男

前言

随着电子信息产业的发展，家电的普及，从80年的彩电国产化开始，电冰箱、洗衣机、收录机、黑白电视机、家用空调器、电话机、节能灯、VCD、DVD、计算机、程控交换机等的发展，提高每一个中国家庭的生活质量。我国的电容器行业得到了空前发展，从数量上、质量上、服务上、满足了上述电子整机及家用电器发展的需要，并带动了相关的材料行业、设备行业、仪表行业的发展，已成为全球电容器生产大国。

- 电容器行业的现状

根据日本“电子部品”2004年版电容器市场及市场调查公司isuppli报导，推算2007年全球电容器总销售额约为160.01亿美圆，折合人民币1232.08亿。

1．全球主要电容器生产国和地区占销售额的比例（推算）

| 国家 | 日本 | 中国 | 台湾 | 美国 | 韩国 | 东南亚 | 欧洲 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占比 | 26% | 24% | 12% | 8% | 7% | 7% | 6% | 10% |

从销售额来看，电容器的主要生产国集中在日本、中国、台湾地区，我国已成为全球仅次于日本的生产大国。

从数量来看，自改革开放以来，日本、

韩国、台湾地区将电容器制造业转向中国大陆，世界电子信息整机制造业在中国设厂，跨国公司在中国大陆采购，我国已成为世界上电容器生产大国和销费大国。

2．根据2006年海关进出口数据和其他统计测算2007年我国电容器的产量:

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传统型电容器 | 1660亿只 | 片式电容器 | 2919亿只 |
| 钽电容器 | 30亿只 | 片式钽电容器 | 46亿只 |
| 铝电解电容器 | 750亿只 | 片式铝电解电容器 | 16亿只 |
| 陶瓷电容器 | 600亿只 | 片式陶瓷电容器 | 2857亿只 |
| 薄膜电容器 | 270亿只 |  |  |
| 可变电容器 | 10亿只 |  |  |

3．电容器进出口贸易逆差越来越大

| 年度 | 逆差值（亿美圆） |
| --- | --- |
| 2002 2003 2004 2005 2006 | 15.60 21.04 25.36 29.05 37.03 |

4．2006年我国电容器的市场容量                          单位：亿只

| 名 称 | 产 量 | 出口量 | 进口量 | 国内市场容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传统型电容器 钽电容器 铝电解电容器 陶瓷电容器 薄膜电容器 可变电容器 片式电容器 片式陶瓷电容器 片式钽电容器 片式铝电解电容器 | 1650 30 750 600 270 10 2909 2857 46 6 | 620.8 9.3 345 200 60 6.5 2009 1984 25 | 1554 10 890 550 60 44 404 3856 148 | 2588.2 30.7 1290 950 270 47.5 4904 4735 169 |

国内市场整机生产所需的电容器有较大增长，我国越来越成为全球电容器消费的重要市场。

反映出国内生产的电容器，对国内整机的需求有相当的差距。

电容器行业在2006~2010年期间存在较大的发展空间。

- 电容器行业面临新的发展机遇

1．我国信息产业向更高层次发展。

我国的信息产业已具备了向更高层次发展的基础。随着电子信息技术进一步向社会和经济领域的全面渗透和越来越多的电子技术在走融合的道路，电子信息产品发展必然越来越快，市场进一步扩大，产品沿着一条从满足一般需求到人性的需求，再到个性化要求的道路发展。新产品和新功能的电子整机日新月异、产品的市场寿命越来越短，对电子元件各个方面要求更高、发展更快，所以电子元件产业要变强，必须做到企业创新、行业创新、产品创新，才能跟上电子信息整机发展的需要。

2．全球经济一体化 市场容量扩大。

随着全球经济一体化，世界电子信息整机制造业纷纷在中国设厂，跨国公司在中国大陆采购，加上国内原有电子信息制造业的发展需求，进一步扩大了电容器的消费市场。

3．信息产业已成为我国工业的重要支

柱产业。

我国电子信息产业各项经济指标的增长都在40%以上，电子信息产业已成为工业部门中增长速度最快、产业规模最大、外贸出口最多、效益位居前列的重要支柱产业。在产品销售收入、工业增加值、利税总额、进出口总额等方面，电子元件以约12%的比例同步增减。对于电子元件四大支柱之一的电容器行业的发展是一个坚实的基础。

三、电容器行业继续发展的内涵将异于过去

回顾历史，经过二十多年的奋斗，我国已成为全球电容器生产大国，占全球总产量的30%左右。由于全球经济复苏及我国信息产业快速发展，电容器行业在继续做大的同时必须做强，以强做大，这是发展内涵变化的核心。

1．世界电子元器件的技术水平

（1）片式化

在电子元件片式化进程中，电阻器和电容器一马当先，2002年，日本电阻器片式化率达98%，陶瓷电容器片式化率达80%，钽电容器片式化率2001年达99%；美国电阻网络片式化率2000年达41%；至于电感器片式化率日本1998年已达52%以上，2002年日、美均以达70%，而信号电路用的电感器片式化率已达80%以上；开关片式化率达20%以上；1999年日本陶瓷滤波器片式化率达19%（1998年为16%），而蜂窝移动通信设备中使用的片式陶瓷滤波器已占71%；温度补偿晶体振荡器片式化率已超过90%。

（2）小型化

电子元件在片式化的同时，小型化也在迅速进展，不仅传统元件在迅速小型化，片式元件也在迅速小型化。1005型的片式阻容元件已成为移动通信设备使用的主流阻容元件；片式钽电容器和片式塑料膜电容器最小尺寸均已达1608，且已商品化，片式陶瓷电容器、片式负温度系数热敏电阻器（NTC）已开始批量生产0603型极小型产品，金属化塑料膜电容器和云母电容器均已商品化生产1608型产品。2mm见方的片式微调电位器也已商品化。

（3）复合化

随着电子设备的薄轻小化，对电子元件复合化的要求也越来越强烈。

日本TDK公司现已生产由4、8、16个电容器芯子组成的独石陶瓷电容器阵列；

（4）高精度化

（5）高性能化

小尺寸、大容量、低等效串联电阻（ESR）、宽工作温度范围等一直是电容器高性能的重要特征。

（6）一致性、可靠性、零缺陷。

2．家用电器行业、通讯行业、照明行业、电源行业、汽车电子行业等飞跃发展带来新的市场

（1）家用电器：彩电、音响、数码照相机、DVD、录象机、激光唱机、变频空调、变频冰箱、洗衣机、微波炉、电饭锅、吸尘器等都是电容器使用大户。随着整机的发展，要开发高频、片式、节能、环保等产品，当前要跟上数字电视、机顶盒和数码相机等产品的发展。

彩电：未来几年电视机市场将出现三个主要变化

● 数字化：数字替代模拟已成为必然趋势，按出货量计算，预计2008年数字电视将占电视机整体市场的43%。

●采用新的显示技术。液晶、等离子、背投、平板化的CRT等，预计传统的CRT出货量在2005年达到顶峰以后逐年下降。

●更多的数字产品将与数字电视机连接，除了目前的DVD、家庭网络、媒体处理器等设备外，将会有更多的电子信息产品与电视机连接。

彩电转型必将带来电容器结构、性能的变化，以此寻找电容器的发展方向，扩展为其他电子整机服务。

电视机行业在国际市场上受到反倾销，知识产权、欧盟两个指令三把利剑的限制，另一方面在转型上能否领先洋品牌是一个未知数。

（2）照明行业

节能灯应用范围迅速扩大为中国家庭所接受。欧盟从2007年7月1日起禁用白炽灯，因而国际国内节能灯市场急增，但应注意发光二极管的发展，其五年后将对节能灯形成挑战。

（3）汽车电子

汽车电子行业是目前国际市场上最热门的行业，近年来我国汽车工业迅速发展，已成为世界第四生产国和第三消费国，按目前的发展势头，到2010年我国汽车生产量和消费量有可能位居世界第二，仅次于美国。传统汽车电子化涉及十大电子系统，其中有电子仪表盘、电子喷油系统、汽车音响系统、发动机管理系统、全球定位系统、刹车防抱死系统、安全气囊系统、自动驾驶系统、自动窗系统、自动锁系统等。这些系统中或多或少地要使用电容器，而且对抗热、抗震、抗纹波、低阻抗和体积外形等都提出了更高的要求。而未来的混合动力汽车更是电容器的增长点，用在电池充电、电压转换、逆变器等电路中。

（4）工业领域：随着计算机集成制造系统（CIMS）、数字加工中心、自动装配机等各种自动化技术的日渐广泛，促进了变频技术的发展。工业领域大量使用开关电源，不间断电源（UPS）、逆变器、监视器、变频电机、数控设备，另外激光加工、逆变电机、电梯、石油勘探、第三代和第四代IGBT的开发，高速公路的太阳能照明系统等等，电容器行业要适应其变化。

总之，我们要针对上述领域研究整机快速变化带来的市场变化，搞好市场运作，不断推出适应不同整机要求的产品，才能做强。决定企业成败的因素，除过去应用的企业规模、定位、专业化水平、市场控制能力等因素外，还应增加企业的反应速度、柔性生产能力、资源集成能力和创新能力。

四、电容器行业必须适应新的环境

1．用户的变化

电子消费品的普及和升级换代，使电子整机正在发生巨大变化。我国的电容器行业是为传统的家电产品配套而逐步发展和壮大起来的。当今家电已经迈入数字化时代，重点是数字彩电。其次，家电产品已经扩大到变频和环保空调、家庭影院、计算机、通讯产品，因而服务的对象（客户）也将改变。

2．电子整机的数字化、电子系统的网络化要求电子元件的片式化

电子整机已经向数字化、高频化、多功能化和便携式方向发展，电子系统向网络化、高速处理的方向发展。集成电路的集成度和功能在提高，整机的线路在简化，单机使用的电子元件数量将下降，单机本身的数量在增加。为了适应这一变化，电容器小型化、片式化必须加快步伐。

3．逐步融入国际市场

中国的电子元件生产已成为世界范围的重要生产基地，电容器的出口量占生产量的比重较大。电子信息产品是中国入世后第一批实现“零关税”的进口商品，故大量电子元件进入中国市场。2006年电解电容器的进口数量为890亿只，薄膜电容器为60亿只，可谓大进大出，与国际市场融为一体，向国际市场的挺进力度应全方位加强。因此，充分了解WTO的游戏规则显得越来越重要。

4． 环保标准规全面推行，ISO1400标准势在必行

2002年欧洲议会和欧盟理事会通过ROHS指令（关于在电器和电子设备中禁止使用某些有害物质指令）以及WEEE指令（报废电子设备指令）。

我国的“电子信息产品中有害物质的限量要求”等标准已于2006年11月6日起正式发布实施。

5．注意社会责任标准SA8000的实施

SA8000是继ISO14000之后在全球范围内产生广泛影响的又一个国际性标准，它关注的不是产品质量和环保体系，而是员工的基本权利和劳动条件。美国等一些国家强制推行SA8000,实行订单与企业应承担的社会责任挂钩。目前SA8000标准的推行正波及到我国的部份产业领域，应予充分重视。

五、电容器行业已具备进入新一轮发展的基础条件

1、工厂管理与国际社会基本接轨

产品技术指标采用IEC标准，工厂管理已取得ISO9000资格证书，质量（广义）在受控的状态下进行企业的一切活动。绿色环保ISO14000认证，无铅化工作基本完成。安全认证：长城CQC、UL、CSA、VDE等八国安全认定普遍实施。交流电容器、防干扰电容器、高压电容器在全球取得了通行证，产品质量有了可靠的基础保证。厦门法拉电子、宁波新容电气、深圳东阳光实业发展公司、南通江海电容器有限公司、昆山万丰电子、南方宏明电子等企业，在国际、国内市场上已有一定知名度。

2、国内的材料、设备、仪器仪表行业正在发展壮大

电容器用的原材料、制造工艺设备、测量仪器仪表，国内行业基本能够满足要求，这些行业创新能力较强，已经走向国际市场。

3、电容器行业的科技队伍在发展中成长

熟知生产工艺、品质管理，精通设备，能把握产品发展方向，能独立设计产品的技术专家队伍，已经成长壮大，这是我们行业的宝贵财富。

- 们行业已具有优秀的企业家群体

具有经济知识，了解政府政策，善于经企业，把握发展方向，有融资能力，诚信做人，塌实办事的企业家群体已经形成。有的已经完成了原始积累。是我们行业进入新的一轮发展高潮的希望所在。

硅晶麦克风恐将取代

电容麦克风

往未来看，MEMS MIC可能会朝数字化、数组化、整合化等路线发展，数字化将使应用业者更容易实现设计；数组化则可以提升音质；至于整合化将能让麦克风与众多电子芯片一体成形，使麦克风应用能更大量、快速地普及……。

运用微机电系统工艺所制成的硅晶麦克风，与传统的驻极式电容麦克风有何不同？

ECM的原理是将探测到的音波信号转换成电子信号，再将电子信号透过驻极连接到具缓冲性质(Buffer)的场效晶体管的闸极，以此将电波信号放大而得。

而MEMS MIC方面，内分成微机械性的MEMS部分与微电路性的ASIC部分，MEMS部分将探测到的音波信号转成电子信号，再将电子信号传送到ASIC部分，由ASIC的放大器将信号放大而得。

不过这只是概略原理，实际而言MEMS MIC还必须内建电荷泵，将工作电压进行调整，再将调整后的电压供应至MEMS部分，让MEMS部分能执行声、电转换的工作，同时ASIC部分要对外输出已电子化的声波信号。

进一步的，倘若信号要以数字方式输出，则ASIC部分还必须内建模拟数字转换器，且转换完成的数字信号会以串行方式输出，这时MEMS MIC必须有外部输入频率信号，才能确切对外输出数字化的电子声波信号。如此就不仅是一个MEMS MIC，而且还是一个数字化的MEMS MIC。

MEMS MIC前途似锦

很明显的，MEMS MIC远比传统ECM复杂，甚至较昂贵，但MEMS MIC却有着多项ECM所不及的优势，例如：可大量效率性生产；容易与其它功效的微电路整合；容易实现数字化；能承受回流焊接；质量一致且稳定性高；体积小，适合用在短小轻薄的应用设计中。

特别是承受回流焊接部分，IEA的MEMS MIC能承受摄氏260度的高温而不坏损，如此在电子制造加工上具有优势，包括过锡炉、解焊后重焊等都不用担心会坏损。正因为有种种超越传统ECM的优势，因此德国Darmstadt工业大学的教授，同时也是传统ECM麦克风的发明人Sessler教授才会大胆预言：再过若干年，人们将不再使用传统麦克风，取而代之的将全部是硅晶麦克风(即MEMS MIC)。

主流技术为电容式探测

前面所言为MEMS MIC的整体原理，然在此要更仔细说明MEMS MIC的前端声波探测技术，目前的探测技术主要有5种：电容式、压电式、压阻式、光学式、微流式，5种方式各有其优缺点，例如压电式有热飘移效应的问题，在无信号时其零点准位并不精准；或如压阻式的灵敏性仍不足；光学式精度虽高但成本也高，眼前仅限于航天领域使用。所以，最适合大宗普及运用的是电容式，事实上传统ECM的探测原理也属电容式。

MEMS MIC的研制流程

了解MEMS MIC技术后，IEA自己在MEMS MIC方面的实际作法又是如何呢？首先，IEA先进行MEMS MIC的研发，包括MEMS部分的研发与AISC部分的研发，经过各种研制、测试、验证后，再将确定的MEMS设计、ASIC设计分别交付给专业的芯片代工业者生产，生产出MEMS芯片与ASIC芯片。IEA取回MEMS芯片与ASIC芯片后，再自行进行封装及测试，一旦封装、测试完成即可出货给客户。

在整个研制流程中，除了IEA自有的MEMS设计、ASIC设计外，封装方面也是IEA自有的技术，对此IEA已申请15项的MEMS MIC封装技术专利，相关的芯片智能财产权也申请达20项之多。在IEA的封装专利上，许多技术是在于如何降低封装、测试的成本，这也使的IEA的MEMS MIC的价格上拥有绝佳的竞争力。

此外，用MEMS工艺来制造麦克风，很大的一项诱因即是让麦克风的体积更为短小轻薄，现在IEA已能制出多种轻薄型的MEMS IC，尺寸上为4.72 x 3.76 x 1.25公厘、6.15 x 3.76 x 1.25公厘，甚至已能够达4 x 4 x 1.25公厘的超小型境界。且在体积精缩的同时仍不失精准性，在200Hz∼3kHz的频率内都能保有正负3dB的相对响应。

MEMS MIC的未来发展推估

往未来看，我个人认为MEMS MIC有以下的发展趋势：数字化、数组化、整合化。

在数字化方面，过往MEMS IC是对外输出模拟性的电子声信号，往后将逐渐转变成输出数字性的电子声信号，即如前述的MEMS IC内的ASIC部分将追加模拟数字转换的电路。

而数组化的发展趋势，过去1个MEMS MIC内只有1个探测声波的单体，未来单体数将会增加，即是1个MEMS MIC会有2个以上的声波探测单体，单体数愈多，转成数字信号后可透过比对性演算，让声音质量更为提升。事实上目前就有数组化麦克风(Array MIC)的趋势，只是现有作法是用多个封装，每个封装内各1个单体来实现数组化，往后将会是在单一封装内就实现数组化。

至于整合化，由于MEMS MIC在工艺尺寸上已接近集成电路、微电子电路，所以能轻易与其它功效芯片整合，未来同时性的影音通讯将愈来愈成熟普及，所以MEMS MIC很有可能与CMOS影像传感器(CMOS Image Sensor)一并整合，或者其它相关应用的整合，届时MEMS MIC将不再是独立封装，而将会与其它电子芯片一同封装，甚至在研制、生产时就实行一体性研发设计、一体性晶圆片生产。如此MEMS MIC将无所不在。

坚持可持续发展  做大做强企业

扬州升达集团

- 可持续发展面临的机遇与挑战

当前电容器正面临着新的发展机遇，整个行业到处是一派蓬勃发展的喜人景象，其特点可以用三句话概括：一是行业大发展，二是产品大降价，三是管理大提高。

大发展是：随着世界性气候变暖，节能和减排已成为各国共识。节能灯的大发展正是顺应市场潮流应运而生，为满足节能灯的需求，薄膜电容器的生产能力正在迅速扩张。

大减价是：一边是节能灯产品需求旺盛，一边是价格逐年降低。节能灯的降价严重影响薄膜电容器的市场，其价格也是年年降、月月降，厂家苦不堪言。

大提高是：节能灯产品的质量在提高，薄膜电容器的质量也要相应的提高。质量的提高和价格的降低给企业的成本管理提出更高的要求。压力就是动力，竞争就会进步，随着行业的大发展，我们企业的管理水平得到了很大的提高。

企业在发展过程中，大家都面临巨大的压力和风险，主要表现在：（1）销售利润率逐年降低，除了产品降价因素外，材料涨价、劳动力成本提高，水、燃料、电力的涨价及环保成本的增加正在减少工厂的利润；（2）资金的压力增加：发展需要大量资金，而销售的垫付资金的增加造成应收货款急剧增长，如雪上加霜；（3）市场的风险难以预测：目前的节能灯大需求，带动相关产业的大发展。这种发展大多数企业是理性化的，但也有一些企业的发展是盲目的。生产能力的过度扩张，使市场从供不应求到供大于求，其周期越来越短：（4）银行准备金的提高、贷款利率的上调、人民币不断升值、出口退税政策的收紧等，宏观形势不容乐观。以上风险均给企业的可持续发展提出了新的课题。

在实施可持续发展战略中，我们注意学习行业中许多企业的先进经验，同时结合自身发展的特点，坚持科学和谐发展，制定了我们的发展规划。

2、加速发展宏远公司是升达集团可持续发展的重要抓手。

扬州升达集团由宏远公司、高强公司、升达公司、NG公司等四个公司组成。其中宏远公司生产铝电解电容器的关键材料电极箔，高强公司生产金属化薄膜电容器，升达公司生产铝电解电容器，NG公司生产马达启动电容器。

四个公司中，宏远公司的低压电极箔在同行中技术进步较快，经济总量较大，发展速度较好，有一定的显示度，有较好的发展前景。它的销售额占扬州升达集团的80%以上，加速发展宏远对集团经济拉动大，对集团的可持续发展具有重要的支撑作用。

在重点发展宏远公司的工作中我们紧抓了三方面的工作：

（1）坚持技术研发的主导地位

为避免低水平重复，提高投资效益，宏远公司的发展始终坚持技术研发为基础，走技术立厂的道路。

2004年成立了技术研发中心，并且和北京航空航天大学、扬州大学挂钩，厂、校签订了研发协议。经过三方共同努力，取得了四个国家级的发明专利，其中63WV、80WV和100WV的各项指标达到了日本同行的最好水平。

2004年以来投入的研发资金已达2000万左右，添置了模拟试验自动化腐蚀设备和化成设备，研发用的高精度、高性能的各种仪器仪表，使研发达到科学化规范化。

在研发过程中一支优秀的人才队伍逐步形成。研发中心共有7人组成，其中博导1人，硕士2人、大本4人。他们有较高的理论水平，又较好的实践经验，又掌握电极箔前沿的科技信息及技术，成为工厂新技术、新工艺的生力军。

（2）不断扩大生产能力，在做强的基础上做大企业

近年了共投入资金1.5亿元，征地150亩，按照研发的新技术自行设计制造了20条低压电极箔生产线，形成月产65万平米电极箔的生产能力，约占我国低压电极箔总生产能力的30%左右。

为了减小发展的风险，我们采用滚动发展的模式，坚持一边研发新技术，一边制造新设备，做一台总结一台、提高一台，不搞低水平重复，保证发展的有效性和科学性。

在市场的定位上，一是做替代进口的市场，二是做电容器的高端市场，三是努力扩大出口。目前产品出口的国家有英国、法国、意大利和韩国等。

（3）节能、减排，坚持科学发展

在发展的过程中，坚持环保先行，保证清洁生产，理性发展。

在管理上，2003年我们通过了ISO14001国际环保认证，严格按照质量手册和程序文件的要求对企业进行环境管理与控制。

加强对废气的处理，做到达标排放。投资250万元建成了废气集中处理塔，将腐蚀过程产生的废酸气体用碱液喷淋中和，达标排放。

对废液的处理，投资150万元建造了废水处理池，分三步对废液进行处理。第一步，废水中和；第二步，将中和后的废水中的悬浮物沉淀压滤成固体，做填埋处理；第三步，将无害清水回用或排放。

对噪声的处理，用密封的消音墙，将排风机隔离静音，达到消音的目的。使得厂区噪音夜间42分贝，白天52分贝，达到工业区的排放标准。

在节能减排上，我们将生产中的废盐酸通过树脂交换，变废为宝，实现了盐酸的循环利用，极大的减少了废酸数量，降低酸的使用成本。

节电方面，宏远是用电大户。我们通过技术革新，提高电化学效率，对加热器和电化学反应槽采用隔热保温措施。每年节能达1.1万吨标准煤。

节水方面，投资200万元添置了4台反渗透装置，把生产过程中的废水通过渗透装置制成去离子水，循环使用，节约了大量的自来水。

3、做优做强有机薄膜和铝电解电容器，优化产品结构。

高强公司的产能在行业中处于中等，涤纶电容的年产量达6亿只，金属化电容器产量8千万只。产品主要为节能灯配套。集团对高强发展的定位是“适度发展，做强做优”。

关于适度发展，高强公司的发展速度定格在年递增率25%左右。今年打算兴建配套厂房，增加部分设备，以应对市场的旺盛需求。

在市场运作方面，坚持做高端市场，目前产品主要为松下、飞利浦和记忆公司配套，配套能力和市场呈逐年扩大趋势。

注重人才培养，特别是年轻技术骨干的培训、选拔、任用。

强化生产管理，重点抓技术研发，质量管理和成本控制，努力增强市场竞争力。

升达公司铝电解电容器年产能力4亿只，在行业里处于中下位置。升达的产品是集团起家的老产品，对它的发展我们抓了两个转变。（1）产品结构调整，以做低压铝电解电容器为主逐步转向中高压产品；（2）市场结构调整，以家电配套为主转向为电脑、电源、节能产品配套。加强技术研发力量，在做强做优上下功夫。

4、NG公司的加盟给集团的可持续发展注入了新的活力

为将集团的产品结构调好、调优，我们2003年和墨西哥美资企业NG公司接触，就马达启动电容器的合作生产经营进行洽谈。经过三年的磨合，于2006年12月10日，由我方和NG公司共同投资的扬州NG公司正式成立。其技术、工艺、设备全部由NG公司提供。共引进了三条生产线，年产400万只马达启动电容器。

NG公司的产品是国际知名品牌，产品的科技含量高。目前我们的配套市场主要是在华的美资企业，市场的平台比较高。市场的前景较好。

5、着眼长远，加强人才的培训。

始于教育、终于教育是集团可持续发展的宗旨。企业竞争归根到底是人才的竞争。我们人才培训分三个层次：领导层培训班；中层干部培训班；基层培训班。在方法上有三种：一是清华远程学堂培训；二是送大专院校代培；三是集团自己组织的学习培训。

为了使培训卓有成效、持之以恒，我们制订了严格的考勤、考核和奖惩制度，并且和干部的选拔任用挂钩，和年终奖金挂钩。

培训取得了良好的效果：一是员工的素质得到有效的提高，使得一线生产高效率的运行；二是经过培训，一批有文化、有实践经验、有先进管理理念的年轻干部正在走向各级领导岗位，并且发挥了重要的作用；三是企业文化得到有力的彰显。

坚持可持续发展，关系到企业的前途和命运。我们在今后的工作中，将兢兢业业、努力学习、不断进取，做好可持续发展这篇大文章，为电子工业的发展和行业提升而努力奋斗。

企业可持续发展探讨

内蒙古元华电子有限责任公司

元华公司为什么能可持续发展，在这个发展过程中我们做出了一定的努力，有成功的经验，有值得总结的教训，对于任何使企业能够在激烈的竞争中保持活力、持续发展，我们的体会是：1、首先要有坚实的发展基础。2、正确的决策、可行的战略方针，有机地溶入到市场运作规则中去。3、要始终如一地抓内部管理，在制度建设方面下功夫。4、要有很强的执行力和严格的监督机制。

- 坚实的基础是企业发展的第一步

内蒙古元华电子有限责任公司从70年代开始生产纸介电容器，从80年代开始生产薄膜电容器。企业建厂以来，不间断地进行技术改造、引进吸收国内外先进生产设备及管理技术，逐步形成了完善的CL11薄膜电容器生产线和金属化薄膜电容器生产线。该生产线配套能力强，产品品种系列齐全，供货周期短，可为用户提供高性价比的薄膜电容器。

多年来，元华所创立的“华跃”牌薄膜电容器正以可信赖的品质、诚信的服务被广大用户所认可。公司已有25年以上的生产薄膜电容器的历史，已有一批高素质的管理人员和技术骨干，正是有此深厚的历史沉淀，才有了坚实的发展基础。公司现月产1.8亿薄膜电容器，已在行业内具有一定的影响力。

二、正确的决策是实现企业可持续发展的第二步

实践证明，任何企业的可持续发展，不可缺少的关键因素在于能否保持强劲的竞争优势和实力，根据元华的现状和条件，确立什么样的优势、自己的实力在哪里？作为企业最高管理者必须心中有数，我们针对当今经济全球一体化、激烈竞争由价格竞争演变成技术和质量的竞争，最后发展到品牌的竞争，而品牌意味着产品的优势地位，突出的特色和个性能充分体现竞争中的差异化，确立品牌意识，生产高品质的产品，赢得市场竞争的一席之地，意识决定行动，随后转化成为：一是自己所生产的产品必须是在同行中有一定知名度的品牌，更重要的是产品的使用对象----用户必须同样是具品牌地位的，以实现强强联手，共创品牌基业。只有这样，自己的产品才能永葆青春，产品根基才能扎得牢靠，才能实现可持续发展的目标。

几年来，我们围绕如何创品牌方面做了一些工作，取得了一定的成效。

对于薄膜电容器产品来讲，生产出产品容易，但生产出质量优质的产品不容易，把它放大、做强、做出名牌是更不容易。我们首先将自己所生产的薄膜电容器确定在一个什么样的水平，其次要确定为什么样的用户供货，由于我们有深厚的技术、工艺基础，生产高压电容器尤其是我们的强项，所以在产品的设计上，结合我们的优势，首先考虑用户的利益，贯彻双保险、无缺陷设计。从应用材料的选取上下功夫，选择有同样品牌的材料，使产品在设计阶段就能充分满足用户的使用要求，实现了第一步的保证，实现了产品的产量、质量、可持续的提高。

随着全球节能、环保意识的增强、节能降耗、减少环境污染，已成为一项基本国策，而节能化的产品普及应用已是大势所趋，薄膜电容器的制造和应用应适宜这个发展趋势，在适应这个发展趋势的过程中更重要的是与大公司、知名品牌联手，这样可以提高企业的管理水平，提升自己的产品地位，从而提高自身在市场竞争中的抗风险能力。

三、抓管理、建立企业核心制度，是实现企业可持续发展的第三步

确定了正确的决策和目标后，务必做好企业内部的运营管理，才能协同达到最终目标的实现，而实现内部运营管理最佳化，决不仅仅归结为企业最高管理层一个人的问题或部分问题，而是依靠一整套的执行系统，一整套规范的管理制度。管理的基础是制度的建设，脱离了制度的管理就好比“空中楼阁”，即使决策如何英明也是纸上谈兵，不解决问题。作为企业，光有做大做强的愿望而往往缺乏有做大做强的方法措施是行不通的，我们认为，执行系统的建立----即规范的管理制度是做大做强的具体法则。元华公司从1987年开始，通过生产许可证的申领到1990年IECQ产品质量认证，从1996年开始贯彻ISO9000标准等工作的开展，做为建立企业核心制度的基础，建立了一套与国际接轨的管理制度，企业上下均严格的按这套管理制度有序地运行，使企业呈现出良性循环的新局面。我们公司从小到大，一步步地巩固发展到今天，并在国内外销售市场占据了一定的份额，回顾其整个过程实际上就是一个逐步建立和完善内部管理体系的过程。在这个体系中，我们又把对产品质量的控制，建立健全质量保证体系做为重中之重，以抓产品质量而带动其它各项管理，从而实现企业经济利益的最大化，如果说元华近几年取得了一定的成绩，见到了成效，除了有正确的决策之外，与加强质量体系建设是分不开的。

四、要有很强的执行力和与之配套的监督机制

再好的制度是离不开人来执行的。经过多年的实践我们认为一个企业的决策能否顺利执行落实，关键在于如何引导全体员工朝着企业所制定的战略方针一起努力，如果在运行中各部门不能紧密的连接、龙头龙为协调运作就会形成断裂带，实践证明要在整个生产过程中贯彻执行既定的各项管理制度，并且在每个员工的思想中扎下根，必须要加强对各职能部门、车间、班组、个人的检查力度，即执行力的落实情况如何。我们重点抓了两项工作，一是创立元华的企业文化，二是建立协调的监督机制。

企业能否实现持续发展，企业的凝聚力是至关重要的，在完善管理的同时，应该建立良好的企业文化。建立企业文化课为公司提供不可缺少的能量，是公司发展的动力，元华的企业文化实际上就是表现为全体员工对公司的忠诚度、责任感，对公司发展前途的信心。从元华的质量方针制定到企业运营的全过程，充分体现了“以人为本”，最大限度地发挥每一个员工的积极性，挖掘员工的潜力，形成敬业精神、创新精神，并在经营战略、经营宗旨、人才观念、指导思想、质量意识、职工教育等方面形成一种独特风格的元华企业精神。首先在确立企业经营战略方针时，把“以人为本”确定为重要内容，其次在用人方面择优录用，选拔德才兼备的人员，不论其身份，只要有德有才就可破格提拔录用，特别是对于那些对企业有着深厚感情的职工优先重用。再其次是善待员工，尽可能的提高和改善员工的工作环境和生活条件，从解决食住入手，对一线员工管吃、管住，对重点人才解决住房、出行问题，在工资待遇方面，逐年增加员工工资，使职工的生活有了很大的改善。例如：在夏季为一线员工送茶、送绿豆汤，确保员工无一人中暑，逢年过节送上礼品一份，对生活困难员工实行福利补助，每当员工有困难时公司都会伸出援助之手送钱、送物。企业的这些点点滴滴的关怀，都变成了员工奉献力量的动力，有效地激发了员工的工作热情，当企业遇到突发事情时，总会有一大批员工主动加班加点、不计报酬的奉献自己的力量，每当一些员工到了退休的时候，还舍不得离开企业，要求连任的人员比比皆是。实践证明，公司对员工的任何投资，都会得到很好的回报，使员工把公司的关怀转化为生产力，从被动的执行，转化为主动执行，为执行力的贯彻打好坚实的思想基础。

在企业管理中执行难是最大的攻关课题之一，也是任何一个企业能否持续发展必须依赖的竞争优势。这种优势是厚积薄发、靠长期积累形成的。公司能否在管理制度的框架内有序、高效的循环，离不开有效的监督机制，很好的学习掌握运用ISO9001标准中对过程的监视方法，对公司的管理建设起到了至关重要的作用。我们先后多次修改完善质量体系文件，对各个环节、每个过程都分别规定了详细的监督要求，如对行政管理部门每人每月进行的工作考评。通过层层相互监督，能有效地贯彻落实各项管理制度，做到人人参与管理，事事有人负责。

总之，元华公司的发展依靠基础的同时，离不开正确的领导决策，离不开在公司领导下的全体员工汇聚在一起的智慧和创造力，特别是能在激烈的市场竞争环境中以人为本，以优质的产品、良好的信誉，依靠严格的管理和先进的生产设备及工艺技术，团结一心，使公司在稳定发展的同时，保持着可持续发展的势头，始终保持活力，这就是几年来我们精心铸就的元华精神，也是真正的实现企业可持续发展的根基。

从“源头”管理

加强对有毒物质的监控

上海阿可电子机械制造有限公司总经理  陈鼎立

2003年欧盟的WEEE和RoHS指令完整地提出了欧盟关于在电子电气领域环境保护的理念和法制化措施。在全球经济一体化的今天，世界上任何一个国家制定涉及贸易的法律法规，其作用和影响都不会仅仅局限在其本国范围内。也就是说，RoHS指令将涉及并影响全球各个国家和地区的所有企业。因此，我们要清楚认识到“我们将肩负对环境保护和资源节约的重任”。中国是全球电子信息产业的生产和消费大国，强力推动企业实现有毒有害物质的替代、加快产品的更新换代，是我们每个有社会责任感的企业的首选重任，它能真正地确保中国电子信息产业的可持续发展，并能保护国家利益和民族利益，造福于子孙后代。

针对欧盟的两项指令，中国也制定了《电子信息产品污染控制管理办法》，并于2007年2月28日发布，从2007年3月1日起开始实施。其核心作用是对铅、汞、镉、六价铬等重金属物质和多溴联苯、多溴二苯醚等溴化阻燃剂的六种有毒有害物质的控制。可以这样说，中国企业如果不通过材料及产品的有毒性控制及RoHS认证，首先其产品将无法出口，且国内的外资企业也不会接受；其次，企业个推进实施RoHS标准而生产的有毒物质产品一旦流入社会的严重后果就是污染环境，造成资源和能源的浪费，继而给子孙后代赖以生存的地球带来灾难。因此，我们认为，企业应该从产品的研发、设计、生产、销售、进口等环节开展实施对这些有毒有害物质的控制和管理，我们可以采用替代、减量化等措施，对有毒有害物质予以监管控制。

上海阿可公司的产品已全部符合RoHS标准。下面我介绍一下公司在推进实施RoHS过程中的一些经验，与大家共享。

一、从“源头”管理，对原材料实施有毒物质的监控管理。

我们都知道，金属化薄膜电容器的主要原材料是薄膜、金属引线、喷金丝、环氧树脂、塑料外壳等。

我们公司从两个方面对原材料实施有毒物质的监控：

第一，我们要求材料供应商每年一次提供由第三方监测机构SGS公司出具的有毒性测试报告，以证明其产品是符合RoHS标准的。这是我们公司首选合格供应商的最重要的一项考核指标。然后汇总“环境禁止物质一览表”，只有经过总经理批准的、符合RoHS标准的国产化原材料，采购部门才能开始实施采购。

第二，我们对原材料检验实施“环境有毒物质”监控，我们抽取并保存每个批次的材料样品，定期循环抽查供应商提供的原材料并由我们自己委托第三方监测机构对材料进行有毒性检测。如果检测结果符合RoHS标准，则接收，否则该批材料作退货处理，且通知供应商“暂停供货。这是我们公司主动监控、抽查原材料是否符合RoHS标准的重要手段。虽然我们公司每年会因此支出许多额外的检测费用，但是我们认为此项举措可以避免发生“超标材料”流入公司，而且避免经过误加工后流向社会而造成环境污染。

二、建立完善的标准化管理体系，以确保“源头”管理到位。

我们公司从成立起，就非常重视企业管理的国际化和标准化。因此，公司推行了“质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系”，并计划在今年年底获得这三个体系的证书。

我们在开展标准化管理过程中，是如何加强对原材料供应商评选及实施有毒有害物质的标准化监控管理，主要有以下几个方面：

- 建立供应商评估制度。

（1）IQC来料检验标准化，建立IQC来料检验的资料库档案。针对每批材料的入库检验的结果输入电脑做成电子档案，便于查询与检查。以“质量周报”的形式，对IQC检验的批次合格率记录与跟踪材料的质量及有毒性测试报告，及时在每周“生产管理会议”上通报。

（2）定期组织对材料供应商实施QMS/EMS工场审查，如发现可能存在的异常或不符合项，我们会提出整改意见和建议，帮助供应商提升产品质量，减少制造过程中的有毒物质对产品的污染和影响。

（3）年度评估，以总体打分形式来评估供应商是否满足质量标准、有毒物质控制等要求。主要以RoHS标准为原则，最终评选出我们的“年度合格供应商”，以鼓励供应商不断完善和提升各自企业的综合管理效率。

2、在推进原材料国产化的过程中对有毒物质进行监控。

（1）以“平行同步”方式，加快原材料国产化进程。

我们所有国产化原材料的认证，必须得到意大利总公司的审核与批准。但是，由于原材料国产化的审批周期较长，一般为3个月或更长，尤其外资企业的总公司在审核过程中的种种考虑因素、方方面面的利益等等，都会影响我们的国产化进程，有些或大部分材料的国产化均遭“夭折”。

然而，我们公司目前采用的是“平行同步”方式。首先在确保该原材料是符合RoHS标准前提下，我们把该材料的样品寄送到总公司进行“样品测试及认可”程序并等待批准；同时，我们上海阿可对该材料进行工艺试验及试生产，并与进口材料作对比试验。如果材料存在使用或性能方面有问题，我们将直接与国内供应商讨论协商解决办法。例如，我们最近在试验国产的喷金锌丝时，就发现国产锌丝在我们的喷金机自动送料时很容易断，我们联系供应商来公司现场察看及商议如何解决送丝易断的问题，他们答应重新改善表面处理工艺，让国产锌丝来适应我们的喷金送丝装置。通过近二周的试验，目前已解决了断丝问题。其它还有很多成功国产化的事例，如塑料外壳、环氧树脂、金属引线、包裹胶带等。总之，材料国产化的试验成功，既加快了国产化进程，又减少了进口材料的使用，这将直接降低我们的材料成本，缩短进口周期，同时也帮助和推动了我们民族工业的发展。

（2）跟踪新采用的国产化原材料的有毒性物质含量是否稳定及符合RoHS标准。

如果某原材料供应商被监测出不符合RoHS标准，我们公司将不合格材料退回供应商，并视其严重程度和影响面提出索赔要求。严重时，作“终止与供应商交易”处理；在年度评估时，该供应商将被判定为“不合格供应商”，并发出“限期整改通知书”，直到完全达到RoHS标准，才能重新获得合格供应商资格。

以上是我们公司在贯彻实施RoHS标准，推进“质量/环境/职业健康安全管理体系”过程中的一些经验，仅供参考。

精密金属化薄膜电容器工艺探讨

北京无线电元件二厂 于辉

一、 前言

有机薄膜电容器作为基础电子元件，应用范围广，市场需求量大，就应用而言，由于电子线路场合不同，对电容器提出了小型化、高频化、耐大电流，高精度等不同的要求。本文谨就如何提高薄膜电容器精度，总结实践经验，进行设计与工艺的探讨。

二、制造精密电容器的课题

所谓精密电容器，指的是其电容量的偏差等级，根据现行标准，一般分为±0.5%、±0.625%、±1%、±2%、±3%。本文就生产±1%（F级）、±2%(G级)精度的薄膜电容器进行论述和探讨。

制造精密电容器要解决的课题有三个，一是要有较小的温度系数，这是指在一定温度范围内，温度每变化1℃时，电容量的相对变化值。二是要保证在生产过程中，有尽可能高的合格率和电性能可靠性，三是面对广泛的市场尽力降低制造成本。

三、精密电容器的设计选择

1.  薄膜介质的选择

作为制造电容器的薄膜材料，通常分为两大类，一类是非极性有机介质，有聚苯乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯、聚乙烯等；另一类是极性有机介质,有聚酯、聚碳酸酯、聚酰亚胺、聚苯硫醚、聚砜等。

对各种薄膜材料进行综合比较，如优异的电性能、制造的难易度以及价格等各种因素，使用量大的为聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚碳酸酯、聚苯硫醚等几种。其中：聚苯乙烯电容器：有优良的高频绝缘性能，吸收系数小，电容量、损耗角正切值随温度变化很小，适用于制造高精度电容器。但其缺点是耐温低，几乎不能金属化，使其应用受到了一定限制。

聚丙烯电容器：其薄膜机械强度高，吸收系数小，耐压高，有较好的高频绝缘性能，做成的电容器电容量、损耗角正切值在很宽的频率范围内变化很小,并且随温度的变化也很小，呈负温度系数，可以金属化，适用于制造较高精度的电容器。

聚酯电容器：聚酯薄膜是目前制作电容器应用最多的一种材料，具有良好的介电性能，机械强度高，吸收率较低，耐温高，比容大，但损耗角正切值和吸收系数大，其电容器的电容量和损耗角正切值随温度变化大，不宜作中高频电路的交流电容器和较高精度的电容器。

聚碳酸酯电容器：具有较好的电性能，在相当宽的温度范围内，仍然保持电容量、损耗角正切值变化极小，且频率特性好，因此适用于信号稳定和精度要求较高的中、高频交流电路。但由于薄膜制作工艺复杂，材料成本高，使其应用受到一定限制。

聚苯硫醚电容器：其综合性能比聚碳酸酯电容器优异，可全面取代。

综上比较，制作±1%（F级）、±2%(G级)精度的薄膜电容器，采用聚丙烯薄膜作为介质，即能满足精度要求，又能降低成本是最好的选择。

2.  电极的选择

超高精度的薄膜电容器，一般采用锡箔、铜箔、铝箔作为电极，特别是锡箔其柔润性好，卷绕时热压后易成型，几何尺寸变化不大。但成本高，厚度不可能很薄，使其应用受到一定限制，只有±1%精度以上电容量较小时才得以应用。

我们采用铝金属化层作为电极，方阻控制在(2～3)Ω/□，这是由于电极制作容易，制作成本较低，且金属层在几十埃范围内，铝金属化薄膜热压后层间空隙小，工艺控制的好能保证电容量精度要求。

3. 封装形式的选择

使用环境要求较高的场合，宜选择金属外壳和塑料外壳封装。这是由于其气密性好，防潮能力强，抗电磁干扰能力强。但生产工艺复杂，成本高，故适用于特殊环境要求和安装固定要求的场所。我们采用环氧树脂封装，即有一定密封性和防潮性能力，成本低，并适合大批量作业生产。

四、精密电容器的工艺选择

以生产CBB211-100V引线间距为7.5mm的 G级（±2%）、F级（±1%）产品为例：1. 首先在产品设计中不断进行改进，在尺寸允许的情况下，将原使用的6μm×6mm的金属化聚丙烯膜更改为7μm×6mm金属化聚丙烯膜，增加了芯子端面的接触面积，提高了焊接的可靠性。

2. 在金丙膜材料厂家的选择上，我们选用质量稳定，加工精度高，一致性良好的厂家材料，将因薄膜材料的尺寸精度差造成卷绕容量精度下降的不利影响降到最小。

3. 为提高F级和G级等级品的合格率，我们在卷绕实行定机单只卷绕的方法，减少因双只卷绕易造成容量分散的现象，提高了电容器的等级品率，虽然此方法降低了一些生产效率，但是提高了等级品率，经过权衡后仍采用了单只卷绕的方法。同时在卷绕中强化自检、专检控制，采取对当班产品及时进行大热压试压容量的办法，避免因大、小热压机的差别造成容量设定上的误差。

4. 在热压中，我们采用了专用的热压工装模板。即将一薄钢板按芯子外径大小间隔着刻出多个沟槽，将已予压的芯子均匀放入槽中，撤出模板后进行热压，这样避免了芯子无规则码放，互相挤压，造成芯子端面变形，影响喷金等接触损耗。

5. 在热压工艺的选择上，我们通过工艺试验，最终选择了90℃进行热压，再110℃进行热处理的方式，充分保证了电容器芯子良好的热定型，使薄膜的聚合充分稳定，电容器成品容量变化率更小更稳定。

选择20只CBB211-100V 产品作热定型对比试验，在+85℃时温度系数(PPM)，如下表所示：

| 分组 | 热定型条件 |  | (max) | (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1. 热压：110℃ 5分钟 500只 2. 热处理：110℃ 2小时 | 207.2 | 220 | 187 |
| B | 1.热压：110℃ 5分钟 500只 | 220.7 | 253 | 172 |
| C | 1. 热压：90℃ 5分钟 500只 2. 热处理：110℃ 2小时 | 192.1 | 208 | 174 |

6.在喷金工艺中我们采用了四元合金无铅喷金料，厚度在0.35mm左右，既满足了电性能要求，又杜绝了铅污染。

7.在焊接工序中为提高焊接质量，我们采用了从意大利引进的焊接超小型产品的焊接机焊接此产品，使焊点保持平整牢固，提高了焊接质量，同时，在焊接工序加强了质量自检和专检工作，及时监测焊后产品的损耗情况，发现问题及时反馈调整。

8.我们还在焊接后增加了一道电容器白芯子的分选测量，将F级、G级以外的产品及电性能不良品剔除，降低了后工序的加工成本。

9.在产品环氧包封后我们还将产品进行24小时的高温老化（90℃ ）处理，进一步提高产品的稳定性，剔除早期失效的产品。

10.在成品测量中，我们采取10KHz测量和增加短路放电测试的方式进行电性能分选，以最大限度地剔除不良品，降低失效率。

通过一系列的加工工艺的改进和工序质量控制的加强，使得此CBB211-100V产品的G级(±2%)、F级(±1%) 合格率稳定提高，F级品率基本稳定在25%～30% 之间，G级品率基本稳定在50%左右。产品电性能的可靠性也得到了客户的认可，由于F级、G级产品的销售价格一般比J级、K级产品高，因此也为企业带来了很好的经济效益。

以上是我们在设计加工生产精密电容器产品过程中的体会和心得，不足之处还望各位专家领导指正。

叠片电容器工艺性能探讨

南京天正容光达电子(集团)有限公司

郭彤彦

在全球，片式有机薄膜电容器的生产国家和地区约有30多个，生产企业约50家，所用的介质材料也日趋多样化，在尖端技术小型化方面，日本、意大利、美国走在了世界前列，均可生产当今最小尺寸的0603产品。目前，中国内地成规模的薄膜电容器生产企业有100多家，每年的总生产能力约120亿只，其中有六成产品出口，但基本是传统卷绕式电容器。　随着电子整机更新换代周期的缩短，轻薄短小及数字化要求的提高，小型化、片式有机薄膜电容器发展势头强劲，逐步替代传统的薄膜电容器已是大势所趋。我公司顺应发展的浪潮，在90年代末从意大利引进了用于引线焊装的叠片电容器的生产线。经过几年的本土化生产，现摸索了一套叠片电容器制造的工艺经验，与大家共同探讨。

一、与传统超小型电容器的不同点

卷绕工艺流程：卷绕—热压—喷金—点焊—包封—测量—检验—包装。

叠片工艺流程：卷绕—喷金—热定型—大小切割—点焊—包封—测量—检验—包装。

叠片电容器的优点：叠片电容器改变了传统的卷绕方法，迎合了信息产业发展的要求，具有体积小、尺寸一致性好、滞留电感量小，抗干扰能力及耐脉冲电流能力强、适合大规模生产等优点。主要应用于通信、计算机、信息产品等新兴产业的新领域。

表1  脉冲特性对比表

| 叠片电容（P=5） | 卷绕式电容（P=5） |
| --- | --- |
| 额定电压 | 最大脉冲爬升速率 dv/dt （V/μs） | 额定电压 | 最大脉冲爬升速率 dv/dt （V/μs） |
| 63V | 80 | 63V | 25 |
| 100V | 100 | 100V | 30 |
| 250V | 150 | 250V | 40 |

叠片电容器的缺点：对耐电压参数，同一厚度的膜卷绕成电容器，卷绕式电容器优于叠片电容器。所以叠片电容器的高压系列，有待于进一步的研究和开发。

损耗不良的表现形式不一样。叠片电容器损耗不良，主要表现在1KHz损耗偏大，而卷绕式电容器损耗不良，主要表现在10KHz。这也说明叠片电容器的高频特性比较好。

二、叠片电容器在工艺控制上与传统卷绕式的不同

（一）叠片电容器的对膜的要求：

1、由于叠片电容器是采用先喷金，后定型的方式，因此对金属化膜要求不同于传统卷绕式

  - 膜的MD/TD热收缩率要求较高

试验条件：10分钟  120℃

要求： <1.6%（纵方向），<0.7 %（横方向）。

卷绕式电容器采用的工艺是先热定型再喷金，只要经过适当的工艺处理，让膜充分定型，喷金时就不会产生二次收缩现象，喷金层与膜结合能比较牢固。

2) 膜在蒸镀金属层时，膜表面要进行以下加工处理:

a) 等离子处理；

b) 采用电子束对膜进行电晕处理及紫外线照射。

表面处理得好，制作的电容器经过热定型处理后，膜层与层之间聚合紧密，芯条本身的硬度达到切割要求，这样受点焊压力影响小，芯子容量就不会丢失，同时也不会出现膜层脱落的外观不良品。目前我们选材主要集中在金属化聚酯膜。现在市场上也有新型聚奈酯材料，技术特性与PET相比有许多优越性，特别适合作无引线片式电容，并且具有良好的自愈能力。

（二）、卷绕参数的控制：

卷绕的过程是将金属化膜错开卷绕而形成容量，因此在卷绕阶段要控制错边。通常卷绕式的膜的错边量为0.5～1.0mm，最始端和最末端通过熔煺形成内外保护圈，而叠片电容器在卷绕时错边只能控制在0.15mm左右，其最始端和最末端的保护圈是通过反向错开形成如图：

当叠片电容器正向错边过大时，在喷金过程会出现膜倒覆的现象，造成有部分叠层的膜与喷金颗粒接触不良，甚至完全没有接触上，其结果是损耗角正切偏大，容量部分丢失。我们曾做实验：

卷绕了一框63V0.47μF电容器，将正向错边调到0.4 mm。在小切割工序检测时发现：切割芯子尺寸明显偏大（与正常错边的同容量同误差的电容器相比）。

容量误差率分布如表2

表2

| 容量误差 Δ% | 数量 PCS | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ＜-8% | 13只 | 同一切割长度 |
| -8～-6% | 6只 |  |
| -6～-4% | 12只 |  |
| -4～3% （正常工艺范围） | 69只 |  |

从表2中我们可以看出其容量分布很散，只有69%的芯子在工艺要求范围内。正常情况下该品种电容器95%以上在工艺要求范围内。剖开电容芯子端面，可以看出一部分膜被倒覆的膜所掩盖，没有喷金层，也就没有电极连接，所以容量部分丢失。

（三）、喷金、热定型的先后顺序不同

卷绕式电容器一般采用先热压（与热定型的作用基本一样的），必要时可以进行一定时间的定型处理，然后再喷金。这样做的优点首先经过一定处理（包括温度、压力、时间），让膜得到充分收缩，在喷金时膜再次收缩率就很小，所以一般不会出现芯组端面与喷金层脱离，造成损耗不好的现象。而叠片电容器，采用的是先喷金后热定型次序，提高了对膜的收缩率的要求，要求膜在热定型时收缩越小越好。如果膜的收缩率较大，易导致热定型后喷金层与膜脱离，容量丢失，损耗变大。

曾经对热定型与喷金工序的顺序进行了调整，先热定型后喷金，实验品种为100V2200PF，试验结果发现与想象的完全不同，其切割后的芯子容量分布见图1

容量误差率分布图                               个数

|  |  |  |  |  |  |  | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∕ |  |  |  |  |  |  | ∕ | ∕ |  | ∕ | ∕ |  | ∕ |  |  |  |  |
| ∕ |  |  |  | ∕ |  |  | ∕ | ∕ |  | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |  |  | ∕ |
| ∕ |  |  |  | ∕ | ∕ |  | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |  | ∕ |

从图1可以看出，容量明显分散，且损耗偏大。

对这种现象我个人分析认为：由于叠片电容在热定型过程中，热的传播方式不同，叠片电容是将芯条的端面直接与热空气接触，然后慢慢传入芯条内部，芯条端面受伤程度较大，而卷绕式电容受热方式，是通过

受热铁板压芯组的侧面（而不是端面），热

量慢慢传到芯组内部及端面。

叠片电容器为保证喷金层与膜良好接触，一般采用的是与膜的金属层完全相同的

金属打底喷涂。

（四）、叠片电容器在制造过程中增加

了大、小切割工序。

大小切割工序，对芯子进行了赋能。特别是小切割工序直接对芯子进行赋能,赋能电压又是采用一定频率的包络波形，这样就保证了电容器在客户使用中性能更稳定。

切割工序对叠片电容芯子的绝缘、高压性能会产生比较大的影响。锯片的选择显得比较重要，包括锯齿的形状、锯片的尺寸、转速等。当锯片的形状不合适时，切割端面会有横或竖的条纹出现，容易造成绝缘低，严重时会形成一个碳化的小颗粒，产生击穿现象。

切割过程总会对膜造成了伤害，所以进行绝缘恢复也显得至关重要，绝缘必须恢复到合格状态才能进行下一道工序。

（五）点焊工序控制的不同

由于叠片电容器的结构象一本书，因此对点焊的要求比较高：焊接电流、压力、点焊头形状、压力的施加方式等对电容器的容量、损耗都会产生影响。电流过大，电容器的损耗变大；电流过小，电容器虚焊。压力过大，造成电容器容量丢失，损耗大。下面是一组压力大小对电容器的容量影响的对比表：

用2 MPa的压力点焊后，观察芯子发现：切割端面开裂，引线通过喷金层触压到膜，同时损耗也明显变大了。对于损耗变大的芯组，除去开裂部分后，损耗就会变好。产后这种现象的根本原因是由于其结构决定的。所以叠片电容器在点焊工序增加容量、损耗的检测显得尤为重要。

其它工序与常规电容制作过程就没有太多的差别了。

以上是本人对叠片电容器的粗浅认知，总之，无论那种方式制造电容器，性能虽略有差异，但都要以满足客户需求为宗旨。

表3压力大小对电容器的容量影响的对比（点焊前容量误差相同）

| 压力表表头指示 | 点焊后容量误差 | 压力表表头指示 | 点焊后容量误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2MPa | -2% | 1 MPa | 1% |
|  | -4% |  | 2% |
|  | -7% |  | -2% |
|  | -6% |  | -1% |

宁夏有机聚合物钽电容器项目

填补国内空白

总投资1.05亿元的星日电子有机聚合物钽电容器高技术产业化项目日前通过国家中资公司评审，年内将列入国家高技术产业发展计划并获得国家资金支持。根据国家《高技术产业发展“十一五”规划》的整体部署，2007年国家发改委开展了电子用设备仪器、新型电子元器件及材料核心基础产业高技术产业化专项的申报工作。宁夏自治区发改委高度重视，积极准备，认真组织上报星日电子有机聚合物钽电容器高技术产业化项目。

据介绍，有机聚合物钽电容器是一种新型片式钽电容器，是目前片式钽电容器中的高端产品，其广泛应用于防噪声装置的电源电路、汽车电子、笔记本电脑的CPU去耦装置、移动通信设备、便携式AV整机、数字相机等精密的电子产品上。此前，该公司已成功研制15种系列规格产品，开发出有机聚合物钽电容的生产技术并形成了稳定的生产工艺及质量检验方法，建成一条年产5000万只的有机聚合物钽电容器生产线。产品样品通过了国内外公司的上线验证，产品的容量、损耗、漏电流、等效串联电阻等电性能参数满足了国内外用户的需要，达到电子整机行业应用标准。其核心技术申请了国家发明专利2项。

该项目的实施，填补了国内空白，加快了我国从传统的MnO2阴极材料做钽电容器向有机聚合物阴极材料做钽电容器的转化，改变了我国低价出口低级原材料，高价进口高档电子元器件的局面。该项目将把我国钽电容器的开发、生产水平推向一个新的高度，加速产品的升级换代，促进电子、信息等产业的快速发展。

紧凑型Y2电磁干扰抑制电容器

爱普科斯已开发出新款紧凑型Y2电磁干扰(EMI)抑制电容器。该款电容器与位于中性导线和中性相位之间的保护接地相连，可抑止高频干扰和瞬变，从而保护设备并实现可靠运行。此产品主要应用于电源和家用电器。Y2型电容器支持的额定交流电压为300伏，温度稳定性达110℃。

Vishay固体钽芯片电容器

日前，Vishay Intertechnology, Inc.宣布，公司已扩展了其298D系列MicroTan固体钽芯片电容器，新器件在两个小型模塑封装尺寸中具有业界最佳的电容电压额定值。

VJ 系列MLCC

vishay推出新型 VJ 系列表面贴装开放模式(OMD)多层陶瓷芯片电容器 (MLCC)。这些电容器带有聚合端头以防止板弯曲龟裂，采用 X7R 与 C0G 电介质且有八种封装尺寸，具有广泛的电容值及更高的电容击穿电压。这些新型器件专为降压与升压直流到直流转换器、用于回扫转换器的电压倍增器以及照明镇流器电路等应用而优化，它们将用于医疗、计算机、电机控制及电信应用的照明系统及电源。

VJ 系列 OMD MLCC 可防止因板弯曲龟裂导致的短路或低绝缘电阻，从而可降低现场故障风险以及保修成本。为进一步降低这种风险，这些电容器采用可将板弯曲限度提高 50% 的聚合端头。

新系列OMD MLCC 具有比标准设计更高的击穿电压，电压范围介于50V DC ~3000V DC 。这些器件具有100 pF~1.8 μF(含 X7R 电介质)及 10 pF~4700 pF(含 C0G 电介质)的宽泛电容范围，并且具有出 色的可靠性及热冲击性能。它们的封装尺寸介于 0805~2225。

用于高压直流输电系统的

电力电容器

爱普科斯(EPCOS)采用干式工艺设计出新款电力电容器，适用于高压直流输电(HVDC)传输系统的链式电路。新型电容器的典型电容范围为4,000至5,000μF，专为额定直流电压高达2,800的直流电压设计。

中电元协电容器分会有机专业

2007年工作年会纪要

中国电子元件行业协会电容器分会有机薄膜电容器专业2007年厂长经理工作年会于7月25日-28日在风景秀丽的海滨城市——福建省厦门市隆重召开。本次会议代表报到人数 202人，但是在会议正日，到会场参加会议的人数超过250人，打破去年年会到会代表220人的记录，再创历史新高。因为到会人数大大超过预期，以至给会务安排带来困难，在厦门法拉电子股份有限公司和会务人员的及时协调下，妥善解决了所有到会代表的座席、住宿、餐饮，保证会议和交流活动的顺利进行。

2007年7月25日召开了中电元协电容器分会有机专业四届四次理事会。讨论通过了提交本次大会的《中电元协电容器分会有机专业第五届理事会理事候选人报告》，并讨论通过了大会的有关内容。

有机专业每年召开的厂长经理年会，是行业内最具影响力、号召力和凝聚力的交流平台，是为行业内企业家们构筑的一个充满活力、信息互动的行业活动的名牌平台。这个名牌平台的交流舞台，必将促进和推动我国电容器行业的发展。但是我们不满足，还要不断地改进、完善和提高，也希望大家给予更多的帮助及支持。相信只要协会和会员企业继续共同努力，积极参与，这个交流舞台将更具活力，更丰富精彩。

本届年会由有机专业委员会副主任委员、深圳新光电电容/电子有限公司董事长暨总经理朱书鸿先生主持。

有机专业委员会副主任委员、安徽铜峰电子（集团）公司董事长陈升斌先生代表有机专业委员会致开幕词。

有机专业委员会副主任委员、厦门法拉电子股份有限公司董事长曾福生先生致欢迎词。

有机专业委员会副主任委员、深圳京裕电子有限公司总经理肖长征先生受有机专业委员会委托，向大会作有机专业2007年工作报告。报告回顾了2006年有机专业委员会所做的各项工作。2007年的工作大纲和工作重点是：进一步发挥协会作用，拓展协会职能，围绕产业发展，服务会员企业，为会员企业提供信息服务平台，提供行业发展有关信息，开展经济技术咨询和行业交流活动。不断增强行业协会的影响力、号召力和凝聚力，努力服务好会员企业，是有机专业委员会坚持不渝的工作目标。本次大会要审议通过中电元协电容器分会有机专业第五届理事会理事人选。

受有机专业委员会的委托，朱书鸿先生宣读了《中电元协电容器分会有机专业委员会通知》。通知内容是：为有利于行业工作的持续发展，保证协会工作的连续性、稳定性，经中电元协电容器分会有机薄膜电容器专业委员会主任会议协商，并报请中电元协电容器分会批准，推荐内蒙古元华电子有限责任公司董事长暨总经理王春元先生、浙江诸暨五峰电容器有限公司董事长周晓东先生担任有机专业委员会副主任委员。

中电元协电容器分会常务理事、有机专业委员会主任委员李富兴先生代表有机专业，向本届年会提交了《中电元协电容器分会有机专业第五届理事会理事候选人报告》。经全体代表审议，通过了中电元协电容器分会有机专业第五届理事会理事人选。

本次会议《企业发展之路——厂长经理论坛》主题交流报告的中心议题有两个专题：一个是企业的可持续发展，另一个是应对《电子信息产品污染控制管理办法》的管控措施探讨及经验交流。这两个专题是目前行业内企业家们所普遍关注的大问题。特别是在原材料涨价，劳动力等经营成本增长，产品降价，市场竞争愈来愈激烈的情况下，企业如何生存及发展，这是摆在我们行业企业家面前的重要课题。

如何解决企业的可持续发展，本次会议邀请二个企业作专题介绍，给行业内企业以启发和思考。扬州升达集团董事长暨总经理张椿年先生作了《走可持续发展之路，做大做强企业》的专题发言，内蒙古元华电子有限公司副总经理闫俊英女士作了《企业可持续发展探讨》的专题发言。另一个专题是如何正确理解和执行《电子信息产品污染控制管理办法》，会议邀请上海阿可电子机械制造有限公司总经理陈鼎立先生作专题介绍，提供这方面的信息及经验。专题发言内容精彩，切合实际，获得与会代表的好评。会后，企业家们还就此专题各自进行交流。

中电元协电容器分会常务理事暨秘书长潘大男先生在会上作了重要讲话，对电容器行业目前的现状以及发展趋势，进行了分析和阐述。企业老总们面临新的发展机遇，更需尽快适应新的环境变化。要以科学发展观为统领，努力推动经济增长方式向资源节约型转变，实现新一轮的发展；要继续开展有偿的经济技术合作交流，推动互惠、互利、互动、合作双赢的产业体系的发展；要率先提高企业的自主创新能力，加强自主品牌建设，积极应对激烈的国内和国际市场竞争；要认真面对欧盟ROHS和WEEE两个指令，积极推行ISO14000，正确理解和执行《电子信息产品污染控制管理办法》；推动有机薄膜电容器行业发展，加快融入国际市场，把行业做大做强。

在本届年会上发言的供应厂商有：上海波洛莱介质材料有限公司、青岛诚汶电子有限公司、德国莱宝光电公司、德国创斯普公司、南通友煜机械电子工业有限公司、安徽铜爱电子材料有限公司、西安交通大学电力电子专用设备研究所、常州立捷商贸有限公司、台金科技股份有限公司、湖州亚科电子胶带有限公司、苏州东升机电科技有限公司、无锡先导自动化设备有限公司、北京市航天焊接材料厂。他们各自介绍本企业的产品情况，愿意为有机薄膜电容器行业提供更好更先进的新材料、新设备，并提供良好的售后服务，共同参与国际国内的市场竞争。

会议期间，与会代表参观了厦门法拉电子股份有限公司，展示行业龙头企业规模经济的风范。

会议期间，部分与会代表还参观了泉州嘉德利电子材料有限公司。

会议全体代表对厦门法拉电子股份有限公司精心组织，精心安排，圆满成功筹备了本届年会，表示衷心感谢。对会务组付出的辛勤工作，表示敬意。

会议决定，2008年厂长经理工作年会在浙江省诸暨市举办，会议委托浙江诸暨五峰电容器有限公司承办，浙江宁波大东南万象科技有限公司协办。

中电元协电容器分会电解专业2007年工作年会纪要

中国电子元件行业协会电容器分会电解专业2007年厂长、经理、总师工作年会暨首届中国（包头）电子铝箔行业研讨会于2007年8月24～27日在内蒙古包头市隆重举行。到会代表200人。会议主题是“合作、竞争、和谐、发展”。

本次会议得到包头市党政领导的高度重视和关心，并由包头市东河区政府领导、包头国家生态工业（铝业）示范园协办。

会前，内蒙古自治区党委常委、包头市市委书记董建成、包头市委副书记市长乎尔查等党政领导会见中国电子元件行业协会理事长温学礼、副秘书长林素芬、电容器分会秘书长潘大男及参会的部分中外企业代表。

会议由电解专业干事长陈忠逸主持，包头市委副书记市长乎尔查致辞，中电元协理事长温学礼就行业发展作重要讲话，会上进行了大会交流，电容器分会潘大男秘书长作了“电容器行业步入新的高潮”、包头市东河区韩立新副区长作了“铝业园区电子铝箔行业现状及远景发展”、电解专业技术委员会主任西安交通大学徐友龙教授作了“电容器、超级电容器与电池的关系和应用”等专题报告。

包头市委董建成书记、中电元协温学礼理事长共同为包头市电子铝箔行业协会成立揭牌。

扬州升达集团张椿年董事长向大会汇报了“第四届中国铝电解电容器市场与发展国际研讨会的会议”精神，赢得了全体代表的同感和共识。

会议还协商通过了电解专业南通江海电容器有限公司、厦门信达电子有限公司、深圳东阳光实业发展有限公司等十六家企业为中电元协电容器分会第五届理事单位。

会议代表还实地参观考察了包头市国家生态工业（铝业）示范园及包头成基电子有限公司。该园区是目前全国唯一以铝深加工为主导产业的新型生态工业园，两年多来已有电解专业内六家化成箔企业投资建厂，2007年的生产能力将突破4000万平米，已成为电解行业新的发展热点。

会议取得了圆满成功，代表们一致认为，本次会议领导重视、主题突出、富有成效。化成箔一直是制约铝电解行业发展的关键，包头电子铝箔生产基地的建设，从生产规模到技术进步都将对我国铝电解电容器产业的发展起到积极的促进作用。加强铝电解电容器制造同业之间、加强上下游企业之间的联系、规范行业行为、促进行业共同发展是我们共同的目标。

第四届中国铝电解电容器

市场与发展国际研讨会纪要

第四届中国铝电解电容器市场与发展国际研讨会于2007年8月23日在包头市东河区政府会议厅举行。参加会议的有：包头市东河区政府领导、林素芬秘书长、潘大男秘书长、陈忠逸干事长等行业领导。出席会议的企业有：江海、信达、日明、资江、华威、中联、东阳光、升达、吉光、奥星，韩国企业三莹和三和，台湾企业立隆、丰宾、智宝等电容器公司。

会上，东河区政府韩区长致欢迎辞，林素芬秘书长作了“行业的发展与希望”的重要讲话。

会议代表就下面三个议题展开了热烈而认真的讨论。

- 价格的竞争与行业的自律；

- 产业的自我保护策略；

- 多元投资与适度发展。

经过代表们交流、沟通，对行业发展与自律形成共识如下：

1、目前铝电解电容器仍处于高速发展的时期，过去的一年销售和利润同比都是两位数的增长，铝电解电容器的年产量已达到800多亿只。我国是铝电解生产大国，但不是生产强国。我们以生产中低档电容器为主，高端产品主要依赖进口，进出口逆差较大。

2、价格的竞争仍在继续，主要集中在中低档产品市场，其竞争的特点是：

（1）降价的空间越来越小，降价的频次变慢，幅度变小，逐步走向理性化。

（2）部分有实力的大型企业，为了不伤害行业的同仁，正在抓紧调整产品结构，加强技术研发和占领高端市场，逐步淡出低端市场，退出无序竞争。

（3）低端市场的竞争，订单正在逐步向有实力的大型企业集中，形成规模生产。

3、关于行业的发展，与会代表一致认为：

（1）目前产品结构调整的步伐正在加快，从以家电类配套为主转向为通讯类、绿色节能产品类配套为主。积极开发并生产宽温度范围、长寿命、高稳定性的高端产品和片式铝电解电容器及高分子固体电容器。

（2）行业内一些大型企业的产业链已经向山下游延伸，利用各种资源打造低成本平台，为用户提供优质价廉的产品。

（3）条件成熟的大中型企业已经在整合资源，努力加快上市的步伐，争取更快、更高的发展。

（4）为了实现企业的科学转型，有些企业正和国外的知名企业合作，利用其品牌占领国际国内高端市场，赢得企业更大的发展空间。

（5）对新兴的电容器产品如片式电容器、高分子固体电容器及汽车电子等，缺少行业的标准进行技术规范，影响了市场配套。

4、行业中的大型企业应当在挂牌上市、外引内联、强强联合上下功夫，在做大做长产业链、整合上下游资源上努力，在行业发展中起龙头作用。

2007年第九届技术交流会

会 议 纪 要

中电元协电容器分会有机电容器专业委员会第九届技术交流会于2007年6月3日-6日在河北省衡水市召开。会议由南京天正容光达电子（集团）有限公司主办，会务由河北海伟集团承办。参加本届交流会的有：来自全国薄膜电容器生产厂、材料厂、设备厂商共60余家、82名代表。

会上，有机专业委员会副主任委员暨南京天正容光达电子（集团）有限公司总裁顾倚群致开幕辞，河北海伟集团电子材料有限公司总经理范建国致欢迎辞，河北省衡水市副市长戴国华在会上作了热情洋溢的讲话，有机专业委员会副主任委员暨深圳新光电电子/电容有限公司董事长朱书鸿代表有机专业委员会作了《2007年有机专业工作报告》。

会上，5家电容器厂家和4家材料厂家进行了电容器技术及新材料的论文交流和介绍，会上交流了薄膜电容器生产制造技术以及薄膜电容器在新型节能光源、汽车电子等产品中的应用，中电元协电容器分会秘书长潘大男先生作了电容器行业发展的报告。

与会代表参观了河北海伟集团电子材料有限公司的BOPP薄膜拉膜生产线。

中电元协电容器分会常务理事、有机专业李富兴主任出席了会议。

会上经与会专家评审，共评选出优秀论文5篇，其中获优秀论文一等奖的两篇，获优秀论文二等奖的3篇。

论文交流的主要内容及获奖情况

| 单位/论文题目 | 发表人 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- |
| 1、四川中星电子有限责任公司 工程师 《一种提高小容量薄膜电容器J级品率的方法》 | 邹华毗 | 一等奖 |
| 2、成都715厂 工程师 《金属化边缘加强锌铝薄膜在激光储能电容器中的应用》 | 廖 煜 | 一等奖 |
| 3、南京天正容光达电子集团有限公司 工程师 《叠片电容器工艺性能探讨》 | 郭彤彦 | 二等奖 |
| 4、上海希瑞电子设备有限公司 总工程师 《电容器DV/DT指标及实验方法探讨》 | 黄永庆 | 二等奖 |
| 5、北京市无线电元件二厂 工程师 《精密金属化薄膜电容器工艺探讨》 | 于辉 | 二等奖 |

会上，材料、设备仪表厂商也进行了交流，河北海伟集团电子材料有限公司总经理范建国介绍了可生产3μm的BOPP聚丙烯薄膜拉膜生产线，日本不二铁工所销售科长久保博治介绍了高性能分切机，中山东丽薄膜加工有限公司技术部科长李洪建介绍了新型东丽薄膜，苏州东升机电科技有限公司总经理张圣安介绍了国产金属化膜蒸镀机情况。

通过大会广大技术人员相互学习、交流，不断总结薄膜电容器生产的技术经验，不断提出电容器新材料、新设备、新技术，为薄膜电容器行业的发展起到了促进作用，为我国的电子元器件技术进步做出更大贡献。

河北海伟集团董事长宋俊青对会务做了周密的安排，对与会代表进行了热情的接待，安排了丰富多彩的活动，会议于2007年6月6日圆满结束。

网站升级通知

“中国电容器网”已于2007年7月1日起改版升级，会员单位可在该网站首页右上方登陆，登陆帐户名和密码不变。

登陆后点击“管理中心”进入“企业管理中心”，可发布本公司信息和修改信息。登陆后点击“我的网站”可以自助建站（该功能仅对没有网站的企业适用）。

本次改版升级后，“中国电容器网”的功能更加完善，会员发布信息更加方便快捷，用户查找产品和生产厂商更容易、更简便。

望各会员单位充分利用这一免费平台，踊跃宣传自己，充分展示自己，进一步提升企业的形象。

如有疑问请与电容器分会秘书处熊晓玲联系，电话：028-86622499，电子邮箱：postmaster@china-drq.com。

# Text boxes

保护圈

卷绕圈

-10  –9  –8   –7  –6  –5  –4  –3   –2  –1    0  +1  +2  +3  +4  +5  +6  +7  C%

图1